ООО «Мастерская генеральных планов»

П Р О Е К Т

Генерального  плана  деревни  Кувардино Запрудновского сельсовета Кстовского  района Нижегородской  области

Том II

Материалы по обоснованию проекта

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2010.

Экз. № _______

П Р О Е К Т

Генерального  плана  деревни  Кувардино Запрудновского сельсовета  Кстовского  района Нижегородской  области

Том II

Материалы по обоснованию проекта

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Стадия:      ГП

Заказчик:  Администрация Запрудновского сельсовета

август   2010 г

Заказ 3 27

Инв.№  ____

| Руководитель проекта |  | Н.А. Валуйская |
| --- | --- | --- |

г. Нижний  Новгород

2010 г.

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положения о территориаль-ном планировании. Том I | Переплет | 4 | н/с | Экз. № 2 в архиве проектировщика |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию Проекта Генерального плана Том II | Переплет | 4 | н/с | -«- |
| 3. | Графические материалы проекта. Демонстрационные чертежи Том III | Бумага компьютерная графика | 3 | -«- | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Схема размещения проектируемого населенного пункта в системе расселения | н/с | 1:50000 | Бумага, компью- терная графика, компьютерная иллюстрация |  |  |
| 2. | План современного использова- ния территории (опорный план) | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 3. | Схема ограничений исполь- зования территорий (охрана окружающей среды) | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 4. | Сводная схема. Основной чертеж Генерального плана. Зонирование территории. | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 5. | Схема развития объектов Транспортной и социальной инфраструктуры | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 6. | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, канализация) | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 7. | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (теплогазоснабже- ние) | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 8 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, связь) | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 9. | Схема границ территорий, подверженных риску возник- новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | н/с | 1:2000 |  |  |  |
| 10 | Схема межевания территории | н/с | 1:2000 |  |  |  |

ТОМ  I

Положение  о  территориальном  планировании

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| Глава 1. | Цели и задачи территориального планирования 1.2 Общие сведения об объектах проектирования |  |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  |
|  | 2-1. Предложения по изменению границ населенного пункта |  |
|  | 2-2. Предложения по функциональному зонированию территории населенного пункта деревни Кувардино |  |
|  | 2-3. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения |  |
|  | 2-3.1. Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта |  |
|  | 2-3.2. Размещения планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 2-3.3. Размещения планируемых объектов энергетиче- ских систем местного значения |  |
|  | 2-3.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) |  |
|  | 2-3.5. Размещения планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры |  |
|  | 2.4 Мероприятия по охране окружающей среды для развития планируемых объектов капитального строительства 2.5. Основные технико-экономические показатели |  |

ТОМ  II

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение |  |
| Глава I |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 | Особенности размещения деревни Кувардино в системе расселения Краткая историческая записка Природно-климатические условия. |  |
| Глава II | Современное использование проектируемой территории. |  |
| Глава III | Проектная организация территории |  |
| III.1. | Демографический прогноз численности населения |  |
| III.2. | Архитектурно-планировочное решение |  |
| III.3. | Жилой фонд |  |
| III.4. | Учреждения и предприятия обслуживания |  |
| III.5. | Инженерно-транспортная инфраструктура. Характеристика улично-дорожной сети и транспортных сооружений. |  |
| Глава IV | Инженерная инфраструктура |  |
| IV.1 | Водоснабжение и канализация |  |
| IV.2 | Теплоснабжение и газоснабжение |  |
| IV.3 | Электроснабжение и связь |  |
| Глава V V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 | Охрана окружающей среды Общеэкологическая ситуация Охрана атмосферного воздуха 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха 2.2. Источники загрязнения 2.3. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха Охрана водных ресурсов 3.1 Анализ состояния водных объектов и предложения по их охране 3.2 Оценка подземных вод и мероприятия по их охране Охрана почв от загрязнения Оценка влияния физических факторов на окружающую среду 5.1 Шум. 5.2 Электромагнитные излучении Санитарная очистка территории 6.1 Бытовые отходы Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов 7.1 кладбища 7.2 Скотомогильники Система особо охраняемых природных территорий Формирование системы зеленных насаждений |  |
| Глава VI Глава VII | Инженерно технические мероприятия по предупреждению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Технико-экономические показатели. Распределение земель по территориальным зонам. Стоимость I очереди строительства |  |
| - - - - | Примечание: Иллюстрационные материалы; Задание на разработку проекта «Генерального плана д. Кувардино; Протоколы совещаний; Предложения по перспективному развитию инженерной инфраструктуры до 2030 года. |  |

Введение

Проект  Генерального плана  деревни Кувардино Запрудновского сельсовета Кстовского района Нижегородской области разработан по заказу администрации  Запрудновского сельсовета Кстовского района в соответствии с техническим заданием на проектирование от  апреля 2010 года;

Графические материалы проекта выполнены на топографической съемке, выданной заказчиком: М 1: 10 000; 1: 2000, откорректированной  специалистами Мастерской генеральных планов (в рамках требования генерального плана)

Причинами разработки проекта  деревни Кувардино является:

- включение в границы населенного пункта Кувардино проектируемого жилого поселка (территории инвестиционной жилой зоны)

- размещение дачных поселков;

- необходимость учета новых нормативов.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

| - | Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.02.2005 г., Новая редакция 2008г.; |
| --- | --- |
| - | СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); |
| - | (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Новая редакция 2007г.; |
| - | Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в редакции от 14.03.2009г.); |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области (2007 г.). |
| - | Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (в редакции от 23.07.2008г.). |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2017 год.

Расчетный срок – 2030 год.

Проект генерального плана д. Кувардино выполнен с учетом замечаний и предложений, данных на предварительном рассмотрении варианта основного чертежа на технических совещаниях, проводимых в администрации сельсовета.

Глава I

I.1 Особенности размещения деревни Кувардино деревни Кувардино в системе расселения сельского поселения Запрудновский сельсовет Кстовского района Нижегородской области

Деревня Кувардино сельского поселения «Запрудновский сельсовет «Кстовского района Нижегородской области расположена  в северо-восточной части сельского поселения в     6 км  от административного центра сельского поселения с. Запрудное и в   24  км от районного центра – город Кстово, в 45 км от областного центра г. Н.Новгород.

Деревня находится на высоком  обрывистом берегу р. Кудьма, впадающей в р. Волга. Связь деревни Кувардино с населенными пунктами сельсовета и районным центром осуществляется по дорогам местного значения.

Находясь в непосредственной близости от р. Волги, д. Кувардино с прилегающей территорией (инвестиционные площадки размещения жилых и обществено-деловых зон) является привлекательной рекреационной зоной имеющие богатейшие природные ресурсы: живописный рельеф, поймы рек Кудьмы, Волги, наличие значительных лесных массивов.

Непосредственно с землями д. Кувардино  граничат:

- с севера – земли лесного фонда;

- с запада – земли Чернышенко А. А., Усова В.В.,  Венидиктова А. Г.;

- с юга – земли Запрудновского сельсовета;

- с востока – садоводческое товарищество «Пятигорье»

I.2. Краткая историческая записка.

Древняя русская деревенька Кувардино располагается на высоком обрывистом берегу над устьем Кудьмы, где она впадает в реку Волга. Свое название она получила от глубокого «Кувардина врага»(оврага), который назывался так жившей в этих местах до прихода русского населения мордвой.

Починок на этом месте был основан в 1605-1606 годах беглым из-под Москвы крестьянином   Булаткой    Семеновым,   по   прозвищу   Ус, записавшегося    тогда   за

влиятельного воеводу Федора Ивановича Шереметьева,   но  не пожелавшего жить в Кадницах.

Выбрав понравившееся ему место Кувардинского оврага на красивом сосновом мысу, занимался здесь бортничеством (сбор меда диких пчел) распахал в лесу делянку под пашню, выращивал хлеб (зерновые) и картофель.

В 1607 г. к Булатке подселились еще две крестьянские семьи, и Кувардино стало именоваться не починком, а деревней. Крестьяне занимались не только земледелие, а в долине Кудьмы косили сено, занимались скотоводством.

Ф.И. Шереметьев, владевший с. Кадницы и д. Кувардино в 1616 г. добился учреждения, на  берегу Волги под Кувардиным собственного кабака. Место это тогда, на Волге было бойкое, людное, доходы от кабака были значительными и поступали непосредственно в личную казну Ф.И. Шереметьева.

После изгнания из Москвы польских шляхтичей царь Михаил Федорович Романов за активное участие в обороне столицы пожаловал одному из участников служилому немцу Замятие Горяинову поместье в Нижегородском уезде деревню Кувардино, которая стала называться «Кувардина, Горяинова то ж». В 1623 г в ней уже находилось 8 крестьянских и 3 бобыльских жилых дворов.

Несколько   позже  Шереметьевы  оспорили  царское   пожалование.   Длившиеся

Несколько лет споры кончились тем, что боярин Ф.И. Шереметьев отстоял свои права на деревню. В 1646 г. в Кувардине насчитывалось уже 30 дворов крестьянских и 3 двора бобыльских, более 220 человек жителей.

В 1647 г. Кувардино вместе с Кадницами перешло во владение другого боярина -

Якова Никитича Одоевского. Он владел этими землями на протяжении 30 лет.

От Одоевских в феврале 1677 г. д. Кувардино перешло во владение Михаила Яковлевича Черкасского - директора московской столичной канцелярии строений. Но к

приписанной к Кадницам деревеньке вотчинник М.Я. Черкасский особых забот не уделял.

Он прежде всего, уделял главное внимание на развитее торгово-промышленных сел - Павлове на Оке Ворсму, Богородск. Жизнь в Кувардино при нем «замерла», хотя деревня, как и вся Россия того времени, пережила все тяготы войн и лихолетий преобразований эпохи Петра Великого.

Основные вехи истории д. Кувардино:

1.    Починок Кувардино основан в 1605-1606 гг. крестьянином Булаткой Семеновым Усовым и являлся частью имения сподвижника Петра I воеводы Ф.И. Шереметьева.

2.   Деревня Кувардино 1608-1612 гг.   Крестьяне д. Подлесова и д. Кувардино -Булатко Семенов-Усов с сотоварищи построили у ручья д. Полесово под д. Кулаковой мельницу с водяным колесом, оброку и пошлины по 20 и одному алтыну в год.

3.    Кувардино 1613 г. Да к той же вотчине, к селу Кадницам, починок Кувардино, а в нем крестьян - 3 двора, пашни паханные - 7 четей.... по реке Кудьме, по обе стороны Кудьминского русла покосов 350 копен.

4.    1621-1623 гг. - селище «Кувардин враг», а называют то селище и полянкою и новоросчистною землею, припахав к своему полю и к пашне, «Кувардиным врагом» с. Шавы помещики...

С.Марков, краевед, г.Кстово

Историческая справка составлена на основе изучения материалов доктора исторических наук, профессора ННГУ, академика Российской Федерации Академии естественных наук Н.Ф. Филатова «Экономические описи весей Кстовской земли 1798-1800 годов».

I.3  Природно-климатические условия

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Таблица № 1

| Город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кстовский район | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв. = -40oaбcoлютнaя максимальная 1:июля =+37°. Переход среднесуточной t.возд. через 0° к положительной - в начале апреля, к отрицательной - в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°. Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом - около 154.

Осадки

д. Кувардино  находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков за  апрель - октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в табл. 2.

Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара (ГПА)

Таблица № 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит, влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара - в июле, минимальная - в январе, феврале.   Годовой ход  относительной   влажности   воздуха  обратен  годовому  ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений (табл. 3).

Повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по направлениям

Таблица № 3

| Румбы Показатели | С | св | В | юв | ю | ЮЗ | 3 | сз | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направлений ветра (%) | Год июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5Д | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости - с октября по март, наименьшие - летом (табл. 4).

Среднемесячные вероятностные скорости ветра (%)

_______________________________________________Таблица № 4

| в (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | од | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| IX | 27,7 | 29,8 | 24,4 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля  по сентябрь.

В течение года наиболее вероятны Vв= 0-1 м/с)24,1%),

Vв= 2-3 м/с (29,2%), Vв= 4-5 м/с (25%)

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможно один раз в год. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30 – 40.

В течение года  максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

- зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа;

- летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной ( таб.5)

Повторяемость приземной инверсии t (в %) от числа наблюдений

Таблица № 5

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима(XII-II) | 36 | 38 | 24 |
| Лето (V-IX) | 52 | 10 | 1 |
| Весна (III-IV) | 36 | 23 | 3 |
| Осень (X-XI) | 21 | 23 | 6 |

В табл. 6 приведены характеристики и коэффициенты, необходимые для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчетные характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Таблица № 6

| Характеристика или коэффициент | Обозначение или единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | А, безразмерный | 160 |
| Коэффициент рельефа, местности | безразмерный | 1 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее жаркого месяца года | Тв, С° | + 21,2 |
| Средняя tвозд в 13 час. наиболее холодного месяца года (для котельных, работающих по отопительному графику) | Тв, С° | -11,6 |

Геоморфология,   гидрология.

Геоморфология.

В  геоморфологическом  отношении  д. Кувардино  находится  в  краевой  части  эрозионно – денудационной  равнины  правобережья  р. Волги.  Отметки  поверхности  плато  145,0 -158,0 мБС. Плато  изрезано  оврагами. По  дну  оврагов  наблюдаются  водотоки.  Волжский  склон , с  отметками  бровки  склона  145,0 -150,0 мБС, возвышается  на  80 – 85 м  над  поймой  расположенной  на  отметках  70,0 – 65,0 мБС.  У  основания  склона  протекает  р. Кудьма  своим  нижним  течением.

Меженный  урез  воды  в  реках  Кудьма  и  Волга на  отм. 64,0 мБС.

Гидрология.

Гидрологическая  сеть  рассматриваемой  территории  представлена  реками  Волга

и  Кудьма.

По  характеру  водного  режима  реки  относятся  к  восточно – европейскому  типу  с

высоким  непродолжительным  весенним  половодьем  и  продолжительной  летней

меженью.

Весеннее  половодье  на  р. Волге  начинается  при  ледоставе  в  конце  марта – начале

апреля  быстрым  подьемом  уровня  в  течение  20 – 25 дней.  Наивысшие  уровни  поло-

водья  наблюдаются  во  второй  половине  апреля – начале  мая  и  являются  наивыс-

шимми  уровнями  в  году.  Спад  уровня  происходит  медленно.  Конец  весеннего  половодья  наблюдается  в  конце  июня.

В  паводковый  период,  на  рассматриваемой  территории,  режим  уровней  воды

р. Кудьмы   находится  в  зависимости  от  уровня   р. Волги.

На  р.Волге,  выше  по  течению  г.  Н. Новгорода,  построено  четыре  водоохранилища

которые  обеспечивают  годичное  регулирование.  Пики  половодья  водохранилища

не  срезают.

На  реке  Волге,  в  районе  г. Новочебоксарска  построен  Чебоксарский  гидроузел.

В  1987 г.  были  введены  в  эксплуатацию  все  агрегаты  ГЭС  при  отметке  заполнения

водохранилища  63,00 мБС ( проектный  НПУ = 68,00 мБС).

Отметка  1%  весеннего  паводка  р. Волги  73,40 мБС ( в  условиях  подпора  Чебок-сарской  ГЭС).

Геологическое  строение  и  гидрогеологические  условия.

Согласно  материалам  отчета  бурения  эксплуатационных  скважин  на  прилегающей

к  д.Кувардино  территории,  геологическое  строение  участка  с  максимальной  абс.  отм.  поверхности  земли   158,0 мБС,  следующее:

Таблица

| Геологический индекс | Краткое описание пород | Глубина залегания подошвы слоя, м |
| --- | --- | --- |
| d, s II - III | Суглинок, глина | 4,0 – 10,0 |
| P3 kt | Глина красная, плотная с прослоями мергеля и песчаника | 43,0 – 45,0 (абс.отм.115 – 113 м ) |
| P2 ur2 | Переслаивание мергеля ,песчаника, глины | 65,0 |
| _ ,, _ | Алевролит с прослоями аргиллита, мергеля, песчаника. | 75,0 ( не вскрыто ) |

Прибровочная  часть  плато  шириной  50,0 м   и  сам  Волжский  склон  входят  в  оползневую  зону.  На  последующих  этапах  проектирования  необходимо  рассчитать

линию  приближения  застройки  к  бровке  склона  на  основании  инженерно – геологи-

ческих  и  гидрологических  изысканий. (См.  «Заключение  о  перспективном  водо-

снабжении  д. Кувардино …»  от  5  июля  2010 г.  исх. № 1513  ФГУГП  «Волгагеология»

ПРЦГМСН.

По  гидрогеологическому  районированию  рассматриваемая  территория  относится  к

Волго – Сурскому  артезианскому  бассейну  и  характеризуется  наличием  следующих  гидрогеологических  подразделений:

-  слабоводоносная  локально  водоносная  котельничская  карбонатно – терригенная свита ( P3 kt );

-слабоводоносная  локально  водоносная  верхнеуржумская  карбонатно – терригенная

свита  (P2ur2 ).

Слабоводоносная  локально  водоносная  котельничская  карбонатно – терригенная  свита  имеет  развитие  на  повышенных  участках  рельефа  и  приурочена  к  мергелям,

песчаникам.    Питание  свиты  происходит,  в  основном,  за  счет  атмосферных  осадков

в  местах  выхода  котельничских  отложений  на  поверхность,     а  также  за  счет  перетекания  вод  из  вышележащих  отложений.   Дренируется  свита  речными  долинами,  оврагами  и  балками,  где  фиксируются  выходы  родников.  Тип  родников

нисходящий.                                                                                                                                        По химическому  составу  воды  гидрокарбонатные  кальциево – магниевые и сульфатно- гидрокарбонатные   магниево – кальциевые  с  минерализацией  0,3 – 0,5 г / л   и  общей жесткостью   5,5 – 8,0 мг–экв / л.  Подземные  воды  свиты  относятся  к  недостаточно  защищенным  от  загрязнения ,  проникающего  с  поверхности.

Слабоводоносная  локально водоносная  верхнеуржумская  карбонатно – терригенная

свита  приурочена  к  мергелям  и  песчаникам,  переслаивающимся  с  глинами , алевролитами  и  аргиллитами.  Питание  свиты  осуществляется  за  счет  атмосферных

осадков,  а  также  перетекания  воды  из  вышележащих  отложений. Область  питания  свиты  совпадает  с  областью  выхода  пород  на  дневную  поверхность.  Разгрузка  подземных  вод  осуществляется  в  долины  рек  и  ручьев,  где  отмечаются  выходы  родников.  Воды  свиты  напорные,  величина  напора  изменяется  от  7,0 – 10,0 м  до

27,7м.  Пьезометрческий  уровень  фиксируется  на  абс.  отм. 138.0  и  110,0 м  при

глубине  соответственно  7,0  и  50,0  м.

По  химическому  составу  воды гидрокарбонатные  кальциево – магниевые  и  магниево-

кальциевые  с  минерализацией  0,3 – 0,6 г/л  и  общей  жесткостью  5,1  до  9,3 мг-экв / л.

По  степени  защищенности  подземные  воды  свиты  относятся  к  недостаточно – защи-

щенным   и  защищенным  в  зависимости  от  мощности  и  литологического  состава

перекрывающих  пород.

Экзогенные  геологические  процессы.

На  рассматриваемой  территории  развиты  оползневой  и  эрозионные  процессы,

оврагообразование,  речная  эрозия  и  абразия.

Опасные  метеорологические  явления.

Наиболее  опасными  метеорологическими  явлениями  погоды,  характерными  для  Ни-

жегородской  области,  являются:

-  грозы;

-  сильные  морозы;

-  ливни  с  интенсивностью  30  мм / час и  более;

-  снегопады,  превышающие  20  мм  за  24  часа;

-  град  с  диаметром  частиц  более  20  мм;

-  гололед  с  толщиной  отложений  более  20 мм;

-  сильные  ветры  со  скоростью 30  м / сек  и  более.

Глава II

Современное использование территории

Населенный пункт Кувардино имеет компактную планировочную структуру, представленную в основном жилой малоэтажной (1 – 2 эт) индивидуальной  застройкой, с приусадебными участками (от 10 до 20 соток). Дома расположены близко друг к другу, поэтому приусадебные участки вытянуты на 100 -  120 метров.

Деревня  состоит из 7-ми прямоугольных кварталов, вытянутых с севера на юг и пяти жилых улиц. Основная улица проходит с востока на запад, остальные жилые улицы располагаются перпендикулярно ней. С востока (между деревней и территорией садов) ее ограничивает овраг. В центральной части деревни имеется небольшой магазин товаров повседневного спроса. Въезд в деревню осуществляется с запада и востока по дорогам местного значения.

Глава III

Проектная организация территории.

III.1 Демографический прогноз численности населения

Население д. Кувардино  по данным Запрудновского сельсовета на 01.01.2010 года составило 7 человека.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения зарегистрированы по месту жительства (чел) |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Кувардино | 7 |

В таблице №1 приведена динамика численности населения д. Кувардино, а также прогнозы на I очередь строительства и расчетный срок.

Численность населения (чел.)

Таблица №1

| № п/п | Наименование населенного пункта | 1.01. 2004 | 1.01. 2005 | 1.01. 2006 | 1.01. 2007 | 1.01. 2008 | 1.01. 2009 | 1.01. 2010 | I очередь | Расчетный срок | Сущ. сохран. Дач ники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Кувардино | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 165 |

В 2005 году численность населения уменьшилось на 2 человека относительно 2004 года. На протяжении периода с 2006 по 2008 гг. численность составила 2 человека, затем в 2009 году повысилась и до настоящего времени составляет 7 человек.

Изменение численности населения происходило под влиянием, как естественного, так и механического движения.

В настоящее время на территории д. Кувардино проживает 3 человека мужчин и 4 человека женщин. Из общей численности населения 4 человека  в трудоспособном возрасте и 3 человека пенсионного возраста.

В результате анализа сложившейся демографической ситуации и динамики численности населения были выполнены прогнозы численности населения.

Проектом прогнозируется на I первую очередь и расчетный срок численность населения 7 человек.

При освоении инвестиционного строительства в границах проектирования будет дополнительно проживать в инвестиционных зонах 834 человека, в том числе на первую очередь строительства – 520 человек.  Всего на расчетный срок население составит 841 человек, в том числе на I очередь строительства - 527 человек.

III.2. Архитектурно-планировочное решение

Основными   задачами   архитектурно-планировочной   организации   территории являются:

- обеспечение   планировочными   средствами   оптимальных   условий   для

- выявления потенциальных возможностей и рационального использования

земель,    богатейших    природных    ресурсов    на основе сохранения

экологического баланса и улучшения окружающей среды;

-  чёткое функциональное зонирование;

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- обеспечение инженерной инфраструктурой;

- организация рекреационной зоны (отдыха и спорта);

- формирование общественного центра

По  функциональному зонированию территория делится на зоны:

жилую,     общественно-деловую,     рекреационную,     инженерно-транспортной инфраструктуры, специального назначения.

Жилая зона    занимает в населенном пункте большую    территорию и представлена:

- существующей малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-2 эт.) с приусадебными участками (д. Кувардино);

- предусмотренное генеральным планом территориальное развитие деревни (с включением в ее границы) в западном направлении – кварталы перспективной малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками около 15 соток (инвестиционная жилая зона);

Общественно-деловая зона представлена:

- общественным центром, проектируемым на расчетный срок строительства, который формируют следующие здания и сооружения: магазины продовольственных и непродовольственных товаров, кафе, ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) с аптечным киоском, почта, культовое здание (часовня), детский сад, детские площадки.

- небольшим подцентром, проектируемым на I первую очередь строительства, который будут формировать небольшой магазин и административное здание.

В западной части д. Кувардино предлагается разместить резервную территорию рекреационной зоны развития учреждений отдыха и спорта.

Так же в западной части деревни проектируется пожарное депо и мотель; севернее – размещаются резервы производственной зоны учреждений сельхоз назначения.

Проектом предлагается организация набережной вдоль крутого склона с видовыми площадками, цветниками, освещением.

III.3  Жилой фонд

Жилой фонд  д. Кувардино  на 01.01.2010 года составил 0,3 т.м2 общей площади. Население, проживающее на данной территории, составляет 7 человек. Средняя обеспеченность жилым фондом на 1 человека составляет 42,9 м2 /чел.

Жилой фонд состоит из 1 этажных жилых домов общей площадью 0,3 т.м2 в количестве 4 домов. В таблице №1 представлена характеристика существующего жилого фонда.

Существующий жилой фонд

Таблица №1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего жилого фонда (т. м²) | В том числе 1-2 этаж. индивидуальный | Дачи | Население (чел.) | Обеспеченность жилым фондом (м²/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Колич. домов | Общая площ. (т.м²) |  |  |
|  |  |  | Колич. домов | Общ. площ. (т. м²) |  |  |  |  |
| 1 | д. Кувардино | 0,3 | 4 | 0,3 | 55 | 2,3 | 7 | 42,9 |

На расчетный срок получит развитие площадка инвестиционного строительства. Здесь будет вестись индивидуальная, малоэтажная застройка домами в среднем по 180,0 м2 общей площади и с земельным участком по 15 соток на 1 дом, всего предусмотрено к строительству 278 домов общей площадью 50,3 т. м2. Обеспеченность жилым фондом в инвестиционной зоне составит 60,0 м2/чел.

Из общего объема нового строительства предусмотренного на расчетный срок, на первую очередь строительства планируется построить малоэтажную застройку в количестве 171 дома площадью 30,8 т. м2. общей площади

Более подробно смотри таблицу №2 «Динамика жилого фонда».

Динамика жилого фонда

( расчетный срок / в том числе на І очередь строительства)

Таблица №2

| Наименование населенного пункта | Существующее сохраняемое ( т.м2) | Новое строительство | Всего по проекту | Дачи | Население (чел) | Дачное население |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующие |  |  |
|  | 1-2эт. усадебный и коттеджный | Инвестиционная жилая зона (индивидуальная, малоэтажная) | Всего жилого фонда (т.м2общ.площ) | В том числе | количество домов | т.м2 общ. площ | Всего | сельское | в инвестици оной зоне | существующее |
|  | колич. домов | т.м2 общ.площ. | колич. домов | т.м2 общ.площ |  | 1-2эт. усадебный, коттеджный | индивидуа льный, малоэт. |  |  |  |  |  |  |
| д. Кувардино | 4 | 0,3 | 278/ 171 | 50,0/30,8 | 50,3/ 31,1 | 0,3/0,3 | 50,0/30,8 | 55/55 | 2,3/ 2,3 | 841/ 520 | 7/7 | 834/513 | 165/ 165 |

Примечание: обеспеченность в инвестиционной зоне – 60,0/ 60,0 м²/чел.

III.4 Учреждения и предприятия обслуживания

Важным показателем качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В настоящее время на территории д. Кувардино размещается магазин на 50,0 м2 торговой площади.

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания жителей деревни и дополнительного населения, которое будет проживать в жилом фонде инвестиционной зоны, проектом предлагается новое строительство дошкольного учреждения (детский сад) совместно с начальной школой, магазина, предприятия общественного питания, досугового центра, административного здания, пожарного депо, ФАП, мотеля.

Более подробно с наименованиями учреждений, вместимостью и сроками строительства  см. таблицу «Учреждения культурно-бытового обслуживания».

Учреждения культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Единица измерения | Необходимо по норме | Новое строительство (расч.срок/ в т.ч І оч.стр-ва) | Кубатура т.м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 50 | 50/- | 2,9/- |
| 2 | Начальная школа | мест | 80 | 80/- | 3,3/- |
| 3 | Аптека | объект | 1 | 1/- | 0,05/- |
| 4 | Фап | -ıı- | 1 | 1/- | 0,3/- |
| 5 | Торговый центр, продовольственные и непродовольственные магазины | м торг. площ. | 255,0 | 255,0/255,0 | 1,1/1,1 |
| 6 | Отделение связи | объект | 1 | 1/- | 0,2/- |
| 7 | Досуговый, культурно-развлекательный центр | мест | 30 | 30/- | 1,0/- |
| 8 | Предприятия общественного питания (кафе) | пос. мест | 33 | 33/- | 0,8/- |
| 9 | Административное здание | т. м³ | 0,3 | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 |
| 10 | Пожарное депо | маш. | 2 | 2/- | 2,7/- |
| 11 | Часовня | объект | - | 1/- | 1,9/- |
| 12 | Мотель | мест | - | 30/- | 2,1/- |

Ритуальное обслуживание

В настоящее время на территории д. Кувардино размещается кладбище размером 1,0 га, которое заполнено на 80%.

По расчету на населения требуется новый земельный участок размером 0,2 га.

Проектом предлагается расширение существующей площадки на I очередь строительства, которая послужит развитием зоны специального назначения.

III. 5. Инженерно-транспортная инфраструктура

Характеристика улично0дорожной сети и транспортных сооружений

Внешний транспорт  и  дороги

Существующее положение

Деревня Кувардино расположена в восточной части Кстовоского района Нижегородской области в 45 км от областного центра города Нижнего Новгорода и в 24 км от районного центра города Кстово. Ближайший аэропорт международного класса находится в г. Н. Новгороде в 61 км. Ближайшей крупной автодорогой является автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга» Москва - Казань (категория –II, ширина проезжей части – 7 м).

Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Основное транспортное движение будет осуществляться по ул. Градостроителей (усл.), ул. Центральной (усл.), ул. Полевая (усл.), ул. Шереметьевская (усл.), ул. Новая (усл.), ул. Летняя (усл.). Ул. Градостроителей (усл.), ул. Центральной (усл.) являются главными улицами деревни и служат для связи жилых территорий с общественным центром и поселковыми дорогами. Ширина проезжей части этих улиц составляет минимум 7 м, ширина пешеходной части тротуара составляет 1,5 м. ул. Полевая (усл.), ул. Шереметьевская (усл.), ул. Весенняя (усл.), ул. Летняя (усл.) являются основными улицами в жилой застройке и служат для связи внутри жилых территорий с главной поселковой улицей и поселковыми дорогами. Ширина проезжей части 6 м, ширина пешеходной части тротуара составляет 1 м. Все остальные улицы являются проездами с шириной проезжей части минимум 3 м. Асфальтобетонное покрытие рекомендуется устраивать только на главных и основных улицах деревни, так как такое покрытие негативно сказывается на безопасности и комфорте местного населения, а так же отрицательно влияет на экологию. На таких улицах рекомендуется использовать искусственные неровности для подавления высокой скорости движения транспортных средств. В проездах рекомендуется использовать травяное покрытие с колеей из плит или крупных камней. Грунтовые, гравийные, щебеночные  и песчаные покрытия так же не рекомендуются из-за образования пылевого облака в сухой период времени. Каждые 100 м на улицах с шириной проезжей части 3 м и менее необходимо устраивать разъездные площадки.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Характеристика улично-дорожной сети

| Категория улиц | Протяженность, км | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | I очередь стр-ва | Расчетн. срок | Сущ положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок |
| Главные улицы населенного пункта | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
| Основные улицы населенного пункта | 0,0 | 1,3 | 4,3 | 0,0 | 1,7 | 5,5 |
| Местные проезды | 3,4 | 7,4 | 9,4 | 6,4 | 9,5 | 12,0 |
| Итого: | 4,3 | 9,9 | 14,8 | 8,1 | 12,6 | 19,0 |

Индивидуальный транспорт

На первую очередь строительства прогнозируется численность населения около 200 человек. При уровне автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей количество индивидуального легкового транспорта в населенном пункте составит 60 автомобилей.

На расчетный срок не прогнозируется увеличения численности населения. При уровне автомобилизации 350 автомобилей на 1000 жителей количество индивидуального легкового транспорта в населенном пункте составит 70 автомобилей.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Сооружения для хранения автотранспортных средств

Сто процентов населения будут проживать в индивидуальной застройке с приусадебными участками. Индивидуальный легковой транспорт будет храниться в гаражах, расположенных на приусадебных участках. Строительство гаражей и автостоянок для постоянного хранения автотранспортных средств не требуется.

Для объектов связанных с массовым посещением или пребыванием значительного количества людей, проектом предусмотрены открытые автостоянки для временного хранения автотранспорта.

Результаты расчета вместимости открытых автостоянок у общественных зданий и сооружений приведены в таблице 3.3.1

Таблица 3.3.1  - открытые  автостоянки  для  временного  размещения  автомобилей

| Наименование зданий и сооружений | Расчетная единица | Количество расчетных единиц | Норма на расчетн.ед. I оч./ расч.срок | Кол-во маш.мест | Площадь стоянок (кв м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные учреждения | 100 раб. мест | -/0,1 | 7/12 | -/2 | -/50 |
| Аптека | - | - | - | -/3 | -/75 |
| ФАП | - | - | - | -/3 | -/75 |
| Досуговый, культурно-развлекательный центр | 100 мест | -/0,3 | 15/23 | -/7 | -/175 |
| Универмаг, крупные торговые центры | 100 м2 торг.пл. | 0,6/0,6 | 10/20 | 6/12 | 150/300 |
| Предприятия общественного питания (кафе) | 100 посад. мест | -/0,1 | 10/15 | -/5 | -/125 |
| Часовня | Объект | -/1 | - | -/5 | 125 |
| Мотель | 100 мест | -/0,3 | 9/12 | -/5 | 125 |
| Итого: |  |  |  | 6/42 | 150/1050 |

На расчетный срок проектом предлагается организовать причал для временного хранения частных водных транспортных средств (яхтклуб) на побережье р. Кудьма.

Технико-экономические показатели, основные объемы работ, стоимость I очереди строительства

Таблица 3.4.1 - технико-экономические показатели

| Наименование | Един. | В том числе: |
| --- | --- | --- |
| объектов | измер. | Существ. положение | I оч. стр-ва новое стр-во реконстр. | Расчетный срок |
| Улично-дорожная сеть: |
| Главные улицы населенного пункта | Км | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| Основные улицы населенного пункта | км | - | 1,3 | 4,3 |
| Местные проезды | км | 3,4 | 7,4 | 9,4 |
| Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |
| Парковки для временного хранения автотранспорта | м-мест | 0 | 6 | 42 |
| Причал для временного хранения частного водного транспорта (яхтклуб). | объект | - | - | 1 |

Таблица 3.4.2 – основные объемы работ

| Наименование объектов | Ед. измер. | I первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Главные улицы населенного пункта | км | 0,2 | - |
| Основные улицы населенного пункта | км | 1,3 | 3 |
| Местные проезды | км | 4 | 2 |
| Парковки для временного хранения автотранспорта | м-мест | 6 | 36 |
| Причал для временного хранения частного водного транспорта (яхт клуб). | объект | - | 1 |

Подсчет стоимости основных объемов работ по улично-дорожной сети и сооружениям обслуживания транспортных средств на I очередь строительства приведен в  таблице 3.4.3.

Подсчет выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов в ценах II квартала 2010 года.

Таблица 3.4.3 – стоимость I очереди строительства

| Наименование объектов | Расчетн. единицы | Кол-во расчетных единиц | Стоимость расчетной единицы (тыс.руб.) | Стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главные улицы населенного пункта | км | 0,2 | 43620 | 8724 |
| Основные улицы населенного пункта | км | 1,3 | 30500 | 39650 |
| Местные проезды | км | 4 | 4500 | 18000 |
| Парковки для временного хранения автотранспорта | м-мест | 6 | 68 | 408 |
|  |  | Итого: |  | 66782 |

Ориентировочная стоимость I очереди строительства в ценах II квартала 2010 года составит 66 млн. 782 тыс. рублей.

Глава IV

IV.1. Водоснабжение и канализация.

Водоснабжение.

Существующее положение.

Источником водоснабжения проектируемой территории служат подземные воды. В настоящее время на территории деревни имеется одна артскважина, принадлежащая администрации муниципального образования Запрудновский сельсовет, и частные источники. Ориентировочный водоотбор из скважины составляет около 80  м3/сут. Водопроводная сеть отсутствует.

Проектные  предложения.

Водоснабжение проектируемой территории предусматривается из подземных источников.  Согласно заключению Приволжского Регионального центра Государственного мониторинга состояния недр №1513 от 05.07.10 хоз-питьевое водоснабжение д.Кувардино предлагается от проектируемых артскважин: для обеспечения водой существующей и проектируемой застройки потребуется бурение двух-четырех скважин на расчетный срок строительства (на первую очередь строительства   –   двух-трех скважин ). Для уточнения местоположения водозабора, дебита скважин и качества воды необходимо бурение разведочной скважины.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято  согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составит для населения, проживающего:

| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 210 л/сут. на 1 человека ; |
| --- | --- |
| - | в зданиях индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/сут. на 1 человека. |

Проектом предусматривается ежедневный полив  тротуаров,  проездов, зелени из  расчета  50 л/сут на 1 человека.  Полив предусматривается из поверхностных водоисточников.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается из расчета возникновения 1 пожара с расходом  10 л/сек  согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, а также из пожарных резервуаров и водоемов. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Расчетные расходы воды на I очередь и расчетный срок генплана приведены в таблице  2

Требуемый расход воды  на I очередь строительства  составит  214,5м куб/сут., на расчетный срок – 315,6 м куб/сут.

Для обеспечения населения проектируемой территории качественной питьевой водой   необходимо выполнение следующих мероприятий:

| - | разработка и реализация проекта зон санитарной охраны проектируемого источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| --- | --- |
| - | организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения. После ввода в действие нового водозабора скважину на территории существующей застройки необходимо законсервировать. |

Трассы водопроводных линий приведены на «Схеме развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и канализация)».

Ориентировочные объемы работ по водоснабжению

Таблица 1

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб ( в ценах 2001 года ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь – 2017 г. | Расч. срок – 2030 г. ( в т.ч. I очередь) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Строительство подземного водозабора 2. Строительство водо- проводных сетей | комп. км | 1 8,6 | 1 9,8 | 529 4964 |
| Итого: |  |  |  | 5493 |
| Ориентировочная стоимость в ценах II кв. 2010г. | млн.руб. |  |  | 31,1 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена

по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.

Расчетные расходы воды

Таблица 2

| Наименование | I очередь (2017г) | Расчетный срок (2030г) |
| --- | --- | --- |
|  | Население чел. | Норма водопотреб-ления л/сут.на 1 чел. | максимально суточный расход м.куб./сут. | Население чел. | норма водопотреб-ления л/сут.на 1чел. | максимально суточный расход м.куб./сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д.Кувардино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 7 | 40 | 0,3 | 7 | 40 | 0,3 |
| - дачи | 165 | 40 | 7,9 | 165 | 40 | 7,9 |
| - новое строительство | 513 | 210 | 129,2 | 834 | 210 | 210,2 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 69 |  |  | 10,9 |
| Всего: |  |  | 144,3 |  |  | 229,3 |
| Противопожарный расход |  |  | 36,00 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 34,2 |  |  | 50,3 |

Примечание:  В строке  “Противопожарный расход” учтен расход  на восстановление пожарного объема воды согласно

СП 8.13130.2009.

Канализация.

Существующее положение

Централизованной   системы  канализации на проектируемой территории нет.  Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

Проектные предложения.

Проектом предлагается на проектируемой территории строительство централизованной  системы бытовой канализации  с комплексом  биологических очистных сооружений. Нормы водоотведения приняты в соответствии со  СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».  Расчетные расходы сточных вод приведены в таблице 4.

Сточные воды от новой жилой застройки предусматривается отводить на проектируемые очистные сооружения.  Площадку под очистные сооружения предлагается разместить к югу от деревни с соблюдением санитарно-защитной зоны.   Мощность очистных сооружений составит на I очередь  134,4 м куб/сут., на расчетный срок – 226,2 м куб/сут.

Выпуск  очищенных стоков будет осуществляться  за границами проектирования в р.Дударовку.  Качество сточных вод после очистных сооружений предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране  поверхностных вод».

Сточные воды от неканализованной  существующей  жилой застройки предлагается  вывозить   на проектируемую сливную  станцию  в районе существующих очистных сооружений в с.Запрудное.  Трассировка сети канализации выполнена с учетом рельефа местности, возможности максимального охвата территории самотечными коллекторами при наименьших глубинах заложения.  Трассы канализационных  линий приведены на «Схеме развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и канализация)».

Проектируемые жилые дома, расположенные в границе водоохраной зоны р.Кудьмы, предусматривается оборудовать системой ливневой канализации (лотки, насосная станция и очистные сооружения) в целях обеспечения охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с Водным кодексом (п.16 ст.65).

Ориентировочные  объемы  работ  по  канализации

Таблица

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб. (в ценах 2001г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочередь 2017г. | Расч.срок – 2030 г. (в т.ч. I очередь) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Строительство сетей бытовой канализации | км | 4,7 | 6,1 | 3600 |
| 2. Строительство насосной станции бытовой канализации | шт. | 3 | 4 | 172,8 |
| 3. Строительство очистных соору- жений бытовой канализации | комп. | 1 | 1 | 705,7 |
| 4. Строительство сетей дождевой канализации | км | 3,2 | 3,2 | 2450 |
| 5. Строительство насосной станции дождевой канализации | шт. | 1 | 1 | 450,3 |
| 6. Строительство очистных соору- жений дождевой канализации | комп. | 1 | 1 | 82,2 |
| Итого: |  |  |  | 7461 |
| Ориентировочная стоимость в ценах II кв. 2010 г. | млн.руб. |  |  | 42,3 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена

по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.

Расчетные  расходы  сточных  вод

Таблица 4

| Наименование | I очередь - 2017 г. | Расчетный срок- 2030 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Население чел. | Норма водоот- ведения л/сут.на 1чел. | Макси- мально- суточный расход м.куб./сут. | Население чел. | Норма водоот-ведения л/сут.на 1чел. | Макси- мально- суточный расход м.куб./сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д.Кувардино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 7 | 25 | 0,2 | 7 | 25 | 0,2 |
| - дачи | 165 | 25 | 5,0 | 165 | 25 | 5,0 |
| - новое строительство | 513 | 210 | 129,2 | 834 | 210 | 210,2 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 6,7 |  |  | 10,8 |
| Всего: |  |  | 141,1 |  |  | 226,2 |

IV.2 Теплоснабжение и газоснабжение

Теплоснабжение

Существующее   положение

На проектируемой территории котельные и магистральные тепловые сети отсутствуют.

Проектные предложения

Источники теплоснабжения

Согласно рекомендациям от администрации Запрудновского сельсовета, теплоснабжение и горячее водоснабжение д. Кувардино рекомендуется предусмотреть:

1. Для проектируемого строительства инвестиционной жилой зоны (малоэтажных индивидуальных домов с приусадебными участками) – от локальных источников тепла на газовом топливе;

2. Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных  и индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения.

Проектируемый жилой фонд и культурно-бытовые учреждения оборудуется на расчетный срок:

А) все индивидуальные дома и дачи – котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT или другими типами котлов на газовом топливе;

Б) Культурно-бытовые и общественные здания оборудуются:

- дошкольное учреждение, начальная школа,  аптека, ФАП, досуговый центр, отделения связи часовни – котельной общей мощностью 0,6 МВт;

- пожарное депо - котельной  мощностью 0,09 МВт;

- кафе, мотель - котельной  общей мощностью 0,37 МВт.

Все выше перечисленные котельные предусматриваются на расчетный срок строительства (2030 год) на газовом топливе.

Типы котельных и место их размещения к 2030 году будут определяться в последующих стадиях проектирования, т.к. к этому сроку могут быть другие марки котлов.

На первую очередь строительства проектом предусматривается оборудовать: - жилой фонд  - индивидуальными котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT или другими типами котлов на газовом топливе;

- магазин, административное здание – котельной  общей мощностью 0,15 МВт.

Промышленность.

Промышленные предприятия в д. Кувардино отсутствуют.

Нормативные и расчетные расходы тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатологические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (-320С)

- продолжительность отопительного периода (212 суток).

Теплопотребление в границах проектирования определено из условия обеспечения теплом 50,0 тыс.м2, в том числе на первую очередь строительства 30,8 тыс.м2.

Общий баланс нагрузок дан в нижеследующей таблице IV.2.1.

Баланс тепловых нагрузок

Таблица IV.2.1

| №№ п/п | Наименование потребителей и источников покрытия тепла | Едини-цы изме-рения | Максимальные часовые тепловые Нагрузки и мощности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющее положе-ние | I-ая очередь строите- льства 2017 г. | Расчет-ный срок 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловые нагрузки: жилищно-коммунальное потребление | МВт Гкал/ч | - | 4,0 3,4 | 7,3 6,2 |
| 2 | Покрытие тепловых нагрузок от индивидуальных и локальных котельных | МВт Гкал/ч | - | 4,0 3,4 | 7,3 6,2 |

Проектное решение по тепловым сетям

От котельной для детского сада, школы, аптеки, ФАП, досугового центра, часовни на расчетный срок проектируются тепловая сеть общей протяженностью 0,15 км в подземном исполнении.

В результате предложенной схемы теплоснабжения объем работ на расчетный срок и первую очередь строительства и стоимость ее составит:

Ориентировочный объем по срокам строительства и стоимость первой очереди

Таблица IV.2.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество | Стоимость I-ой очереди стр-ва в ценах 2001 г., тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рас-чет-ный срок 2030 г. | В том чис-ле I-ая оче-редь стр-ва 2017 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оборудование дач и инвестиционной жилой зоны котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT или другими марками котлов | Ед. | 278 | 171 | 940,5 |
| 2. | Строительство котельной для дошкольного учреждения, отделения связи, аптеки, ФАП, досугового центра, часовни общей мощностью 0,6 МВт | Ед. | 1 | - | - |
| 3. | Строительство котельной для административного здания, магазина мощностью 0,15 МВт | Ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 4. | Строительство котельной для мотеля, кафе мощностью 0,37 МВт | Ед. | 1 | - | - |
| 5. | Строительство котельной для пожарного депо мощностью 0,09 МВт | Ед. | 1 | - | - |
| 6. | Прокладка тепловых сетей | км | 0,15 | - | - |
|  | Всего: | Тыс. руб | - | - | 1267,5 |
|  | Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2010 г.) | Тыс. руб | - | - | 7186,7 |

Газоснабжение

Существующее положение

Деревня Кувардоно газифицирована природным газом, давлением Р=0,6 МПа, идущим к ШРП.

Общий расход газа 363 м3/час.

Проектные предложения.

Источники газоснабжения.

Согласно техническим возможностям, полученным от ОАО «Нижегородоблгаз» №0716-212 от 22.06.2010,  увеличение потребления природного газа  д. Кувардино возможно при реконструкции газораспределительных сетей Кстовского района – перекладки газопроводов высокого давления II категории d 219, 159, 108, 89, проложенных от ГРС-Запрудновский на д. Кувардино, с увеличением диаметров.

Нормативные данные и расчетное потребление газа.

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 г и пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице №4 тех же норм.

Ориентировочный баланс газопотребления дан в нижеследующей таблице V.4.1.

Ориентировочный баланс газопотребления.

Таблица IV.2.3

| №№ п/п | Наименование поселков | Едини-цы Изме-рения | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющее положе-ние | I-ая очередь стр-ва 2017 г. | Расчет-ный срок 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расход газа всего | м3/час | 363,0 | 973,2 | 1452,6 |
| 2. | В том числе на пищеприготовление: | м3/час | 32,3 | 138,1 | 204,3 |

Проектные предложения по газовым сетям высокого давления

Газопроводы высокого давления Р=0,6 МПа проектируются к  ПГБ №1, №2, ПГБ №3. Все газопроводы проложены в подземном исполнении.

Погонаж новых газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа на расчетный срок составит около 0,5 км, в том числе на первую очередь строительства – 0,1 км.

На первую очередь предлагается реконструкция с  увеличением диаметров газопроводов  Р=0,6 МПа протяженностью 1350 м от ГРС-Запрудное до д. Кувардино.

На расчетный срок предлагается реконструкция с  увеличением диаметров газопроводов  Р=0,6 МПа протяженностью 15,0 км от ГРС-Запрудное до д. Кувардино.

Газ используется на пищеприготовление, приготовление горячей воды, на отопление.

Общий расход газа на жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения на расчетный срок составит 1452,6 м3/час,  в том числе на первую очередь строительства – 973,2 м3/час.

Схема газопроводов низкого давления закольцованная.

В результате предложенной схемы газоснабжения объемы работ и стоимость первой очереди строительства составит:

Таблица IV.2.4

| №№ п/п | Наименова-ние работ | Ед. из. | Количество | Строительство I-ой очереди стр-ва в ценах 2001 г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2030 г. | В том числе I-ая очередь стр-ва 2017 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство газопроводов Р=0,6 МПа | км | 0,5 | 0,1 | 4,2 |
| 2. | Перекладка газопровода высокого давления Р=0,6 МПа | км | 15,0 | 1,5 | 42,5 |
| 3. | Строительство ПГБ | ед. | 3 | 2 | 65,4 |
|  | Всего: | тыс. руб. | - | - | 112,1 |
|  | Ориентиро-вочная стоимость в действующих ценах (I кв. 2010 г.) | тыс. руб. | - | - | 637,8 |

IV.3. Электроснабжение и связь

Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение д. Кувардино централизованное и осуществляется от понизительной подстанции 110/35/10 кВ Работки филиала «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья» по воздушной линии напряжением 10 кВ на деревянных опорах.

В деревне установлены три однотрансформаторные подстанции напряжением 10/0,4кВ.

Электроснабжение территории д. Кувардино соответствует III категории электроснабжения потребителей по ПУЭ.

Проектные предложения по электроснабжению деревни выполнены на основании экономического раздела, эскиза застройки и в соответствии с предложениями филиала «Нижновэнерго» (письмо № 21/32-78 от 15.07.2010г.).

Расчётная максимальная вновь подключаемая нагрузка проектируемой застройки, включая жилой фонд, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства и наружное освещение, составляет:

184 кВт - на I очередь строительства;

340 кВт – на расчётный срок, включая I очередь.

Расчет нагрузок по жилому фонду выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок, в зависимости от количества проектируемых домов (кВт/коттедж, кВт/дача), согласно следующих документов:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и    общественных зданий». Москва, 2004г.;

- «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Москва, 1999г.».

По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам.

Результирующие данные расчётных нагрузок по отдельным видам потребителей приведены в таблице IV.3.1. ниже по тексту.

Потребители проектируемой застройки относятся к III, и частично, II категории по степени надёжности электроснабжения.

Электроснабжение деревни на I очередь строительства предусматривается от существующей понизительной подстанции Работки напряжением 110/35/10 кВ по существующему фидеру 10 кВ.

Проектом также предлагается:

- реконструкция ПС-110/35/10 кВ Работки;

- реконструкция ПС-35/10 кВ Запрудное.

- сооружение трёх однотрансформаторных ТП-10/0,4 с питанием от существующей ВЛ-10 кВ;

- реконструкция линии 10 кВ с заменой деревянных опор на ж/б;

- перенос участка существующей ВЛ-10 кВ, попадающего под застройку, на новую трассу.

Проектируемые трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ располагаются в центрах нагрузок.

Освещение главных улиц застройки предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами.

Ориентировочные объёмы работ по электроснабжению приведены в таблице IV.3.2.

Трассы линий напряжением 10 кВ и месторасположение ТП-10/0,4 кВ показаны на чертеже «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Таблица  результирующих  вновь подключаемых  электрических  нагрузок

и  количества  телефонов,  по  очередям  строительства

Таблица IV.3.1

| Наименование групп потребителей | Электроснабжение (кВт) | Телефонизация (кол-во номеров) |
| --- | --- | --- |
|  | I оч. (2017г.) | Расч. срок (2030 г), в т.ч. I оч. | I оч. (2017г.) | Расч. срок (2030 г), в т.ч. I оч. |
| 1. Жилая застройка инвестиционной зоны (индивидуальная, малоэтажная) 2. Объекты СКБ, общественные здания 3. Объекты коммунального хозяйства, наружное освещение главных улиц ИТОГО: | 176 60 70 306 | 272 170 124 566 | 171 24 3 198 | 278 39 3 320 |
| ВСЕГО с Кн.м: | 184 | 340 | - | - |

Объемы  работ  по  электроснабжению по очередям строительства

с ориентировочной стоимостью I очереди

(в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица IV.3.2

| №№ п/п | Наименование сооружения с краткой характеристикой | Ед. изм. | Количество | Общая ст-сть I оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. (2017 г) | Расч. срок (2030 г), в т.ч. I оч. |  |
| 1 | Реконструкция ПС-35 кВ Запрудное с заменой трансформаторов 1,8+2,5 МВА на 2х2,5 МВА |  | - | 1 | - |
| 2 | Реконструкция ПС-110/35 кВ Работки с заменой трансформаторов на 2х10 МВА |  | - | 1 | - |
| 3 | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 1х400 кВА | шт. | 1 | 1 | 308 |
| 4 | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 1х250 кВА | шт. | 1 | 1 | 206 |
| 5 | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВА | шт. | 1 | 1 | 154 |
| 6 | Реконструкция существующей ВЛ-10 кВ с заменой деревянных опор на ж/б (ПС Работки - д.Кувардино) | км. | 7,0 | 7,0 | 1439 |
| 7 | Строительство новых участков ВЛ-10 кВ на ж/б опорах (отпайки к ТП) | км. | 0,6 | 0,6 | 123 |
| 8 | Строительство линии ВЛ-10 кВ на ж/б опорах взамен участка ВЛ-10 кВ, попадающего под застройку | км. | - | 0,65 | - |
| 9 | Освещение главных улиц натриевыми светильниками на ж/б опорах | км. | 1,5 | 2,5 | 236 |
| ИТОГО: | тыс. руб. | - | - | 2466 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2010г.) | тыс. руб. | - | - | 13982 |

Связь

Телефонизация

В настоящее время в д.Кувардино установлен уличный таксофон, подключённый к АТС с.Запрудное.

Расчётное количество телефонов для проектируемой застройки составляет на расчётный срок составляет 320 шт., в т. ч. на первую очередь – 198 шт.

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами нового индивидуального жилья, а также необходимой потребности в телефонных номерах объектов соцкультбыта и коммунального хозяйства.

Расчетные данные представлены в таблице IV.3.1. выше по тексту.

В соответствии с техническими условиями №10-03/42 от 12.07.2010 г., выданными Кстовским МТУ ОАО «ВолгаТелеком», проектом предусматривается:

-  установка контейнера с размещением в нём цифровой АТС ёмкостью 320 номеров;

- монтаж в контейнере оборудования КРОСС, электропитающей установки ЭПУ;

- прокладка оптоволоконного кабеля ВОЛС в земле от АТС с.Работки до АТС д.Кувардино, ориентировочно, вдоль дороги;

- установка оконечного оборудования оптических кроссов и оборудования СПД на линии ВОЛС.

Проектом рекомендуется бесшкафная распределительная сеть с прокладкой телефонных кабелей разной ёмкости в телефонной канализации.

Объемы работ по магистральным сетям и сооружениям по очередям строительства и ориентировочная стоимость первой очереди по укрупнённым показателям приведены в таблице ниже по тексту.

Расположение АТС и трасса кабеля ВОЛС показаны на чертеже «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)» и уточняются на последующих стадиях проектирования.

Развитие проводной сети радиовещания на проектируемой территории не предусматривается. Рекомендуется использовать эфирное радиовещание с питанием от электросети.

# Объемы работ по телефонизации по очередям строительства и ориентировочная стоимость I очереди (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица IV.3.3

| №№ п/п | Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество | Общая стоимость I оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. (2017г) | Расч. срок (2030г), в т.ч. I оч. |  |
| 1. | Цифровая АТС в контейнерном исполнении, с оборудованием КРОСС, ЭПУ, ёмкостью 320 номеров | к-т | 1 | 1 | 837 |
| 2. | Монтаж телефонной точки, включая оборудование и линейные магистральные сооружения | шт. | 198 | 320 | 1099 |
| 3. | Монтаж соединительного кабеля ВОЛС (АТС с.Работки -д.Кувардино) | км. | 8,0 | 8,0 | 669 |
| ИТОГО: | тыс. руб | - | - | 2605 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2010г.) | тыс. руб | - | - | 14770 |

Глава V

Охрана окружающей среды

V.1. Общеэкологическая ситуация

Раздел охраны окружающей среды выполнен в соответствии с требованиями ТСН 30-302-97НН «Инструкция о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» в градостроительной документации Нижегородской области» и санитарно-гигиенических и экологических норм.

Разработка раздела базируется на системном анализе, который включает основные этапы:

| - | выявление основных целей и задач охраны окружающей среды в долгосрочной перспективе (до 2030г.); |
| --- | --- |
| - | оценка сложившегося состояния окружающей природной среды с выявлением различных видов антропогенного характера; |
| - | комплексная оценка состояния природной окружающей среды с выявлением приоритетных экологических проблем и их ранжированием; |
| - | прогноз состояния компонентов окружающей природной среды в соответствии с намечаемыми перспективами экономического и социального развития территории; |
| - | разработка природоохранных мероприятий. |

Стратегической целью градостроительного развития территории является обеспечение благоприятной экологической обстановки для здоровья населения и сохранение природно-экологического комплекса проектируемой территории как необходимое условие его устойчивого развития.

Проектируемая территория расположена вдоль берега р. Кудьмы. Промышленных предприятий на территории д. Кувардино и вблизи проектируемой территории нет.

Основной экологической проблемой анализируемой территории является обеспечение населения деревни чистой водой. В настоящее время д. Кувардино не имеет централизованного водоснабжения. На территории деревни имеется 1 артезианская скважина и 2 родника в овраге, качество воды не исследовалось. Зоны санитарной охраны I пояса (50 м) артскважины и одного родника не соблюдаются.

Централизованной канализации в деревне нет. Население пользуется септиками, расположенными на собственных приусадебных участках.

Негативное влияние оказывают также несанкционированные свалки мусора, сосредоточенные на окраине деревни, в коллективных садах, в лесопосадках вдоль автодороги.

Через деревню проходит автодорога местного значения с твердым покрытием IV категории. Санитарные разрывы до жилой застройки размером 50м и 25м - до садоводческого товарищества не соблюдаются.

Через проектируемую территорию вдоль автодороги до деревни проложен газопровод высокого давления  II категории (0,6 МПа), от которого необходимо соблюдать охранную зону - 7 м.

Основными санитарно-гигиеническими и экологическими проблемами деревни Кувардино являются:

| - | не соблюдение санитарного разрыва от автомобильной дороги; |
| --- | --- |
| - | отсутствие проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (артскважины и родников); |
| - | отсутствие централизованных источников водоснабжения и сетей водопровода; |
| - | отсутствие системы хоз-бытовой канализации деревни. |

V.2. Охрана атмосферного воздуха

2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха

Территория деревни на севере граничит с территорией памятника природы регионального значения «Территория Горный Борок-Шавская Горка- Кадницы» отличается интересным ландшафтом, особенно вдоль берега р. Кудьмы и хорошим проветриванием влажного воздуха. Это благоприятно сказывается на состоянии атмосферного воздуха.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха деревни является автомобильный транспорт, следующий по автомобильной  дороге. Других источников загрязнения воздушного бассейна на проектируемой территории нет.

Наблюдения за уровнем фонового загрязнения атмосферного воздуха не проводятся.

Расчетные значения фоновых концентраций, полученные на основании наблюдений на территории России, по сведениям Территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды приведены в нижеследующей таблице. Расчетные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере деревни в пределах нормы.

Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ

| № п/п | Период наблюдений | Наименование ингредиентов | Значения фоновых концентраций | № документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1999-2003 гг. Расчетные значения для населённых пунктов, полученные на основании наблюдений на территории России | Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота | 0,25 ПДК 0,3 ПДК 0,03 ПДК | Согласно ГУ «Нижегородский Центр по Гидрометеорологии и Мониторингу окружающей среды с региональными функциями», письмо №14-42/39 от 06.02.06г. |
| 2. | 1999-2003гг. Расчетные значения для населённых пунктов, полученные на основании наблюдений на территории России | Взвешенные вещества Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота | 0,4ПДК 0,03ПДК 0,3ПДК 0,25ПДК | ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р», письмо №14-42/258 от 25.04.06г. |

2.2. Источники загрязнения

В настоящее время грузовой и легковой транзитный транспорт следует через деревню по автомобильной дороге местного значения с твердым покрытием IV категории. В результате выхлопов двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух выделяются диоксид углерода, оксид углерода, оксид азота, альдегиды, сажа, бенз(а)пирен. Размер санитарного разрыва от автомобильной дороги IV категории принят по п. 6.9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет 50м до жилой застройки и 25м до садоводческих товариществ.  В санитарно-защитной зоне расположены жилые дома деревни и участки коллективных садов.

2.3. Проектные предложения

по улучшению состояния атмосферного воздуха

Проектом генплана предусматривается развитие деревни Кувардино на присоединяемой к ней территории к западу от деревни.

Проектом предлагается строительство индивидуальных малоэтажных домов,   учреждений культурно- бытового обслуживания, автодорог и проездов по улицам  проектируемой и существующей застройки д. Кувардино.

На проектируемой территории новой деревни для учреждений культурно-бытового обслуживания будут построены 4 встроенно-пристроенные котельные малой мощности, работающие на газе. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферно воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. Границы санитарно-защитных зон при соответствующих обоснованиях могут быть приняты по границе жилой застройки или по границе территории котельной.

Также проектом предусматриваются открытые стоянки для временного размещения индивидуального транспорта. Выбросы этого транспорта ухудшат экологическое состояние атмосферного воздуха на данной территории.  С целью снижения возможного негативного влияния выбросов автотранспорта в проекте предусматривается строительство открытых парковок с организацией необходимых санитарных разрывов от жилых и общественных зданий. Расстояния от отдельно расположенных открытых автостоянок приняты согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для проектируемых объектов, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека приняты ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией на основании действующего санитарного законодательства, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»:

| - | Для встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений; |
| --- | --- |
| - | Разрыв от автостоянок от 2 до 7 машино-мест, расположенных около д/сада, аптеки, ФАП, на территории досугового центра, кафе, часовни, мотеля, торгового центра до зданий различного назначения принимается по таблице 7.1.1. раздела 7.1 подраздела 7.1.12: |
|  | - | до фасадов жилых домов и торцов с окнами -10 м; |
|  | - | до торцов жилых домов без окон – 10 м; |
|  | - | до территорий школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта, детских площадок – 25 м; |
| - | Разрыв от автостоянки на 12 машино-мест, расположенной около торгового центра до зданий различного назначения принимается по таблице 7.1.1. раздела 7.1 подраздела 7.1.12: |
|  | - | до фасадов жилых домов и торцов с окнами -15 м; |
|  | - | до торцов жилых домов без окон – 10 м; |
|  | - | до территорий школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта, детских площадок – 50 м; |
| - | Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений бытовой канализации производительностью более 0,2 м3/сутки устанавливается 200м, согласно табл. 7.1.2. раздела 7.1 подраздела 7.1.13.; |
| - | Размер СЗЗ для очистных сооружений дождевой канализации открытого типа устанавливается 100 м, согласно п. 2 подраздела 7.1.13. раздела 7.1; |
| - | Размер СЗЗ для резерва территории объектов сельскохозяйственного профиля, размещаемого к северо-западу от деревни, не может превышать 50 м, как предприятий V класса опасности, согласно подраздела 7.1.11. раздела 7.1. |

Жилые дома планируются преимущественно одно и 2-х этажные с пристроенным гаражом на 1 легковой автомобиль. В качестве источников теплоснабжения жилых домов новой деревни,  предусматриваются индивидуальные автоматизированные водогрейные котлы. Котлы работают на природном газе низкого давления.

При сжигании газа в котлах образуются: диоксид и оксид азота, оксид углерода и бенз(а)пирен. Перечисленные загрязняющие вещества вместе с дымовыми газами через индивидуальные дымоходы (дымовые трубы) выбрасываются в атмосферу.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на участке строительства будут дымовые трубы устанавливаемых водогрейных котлов и личные легковые автомобили.

При эксплуатации индивидуальных газовых котлов, а также личных автомобилей в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества:

- 1-го класса опасности: бенз(а)пирен;

- 3-го класса опасности: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы;

- 4-го класса опасности: оксид углерода, бензин нефтяной.

Эффектом суммарного воздействия  обладают диоксид азота и диоксид серы.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СЗЗ для индивидуальных газовых котлов не устанавливается; на придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок и гаражей-стоянок для хранения автомобилей при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства по площади и наименованиям (п.2 примечаний к подразделу 7.1.12).

2.3. Проектные  предложения  по  улучшению

состояния  атмосферного  воздуха

Для защиты атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ и для соблюдения санитарных норм на прилегающей территории предусматриваются следующие мероприятия:

| - | новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; |
| --- | --- |
| - | устанавливаемые котлы должны работать в автоматическом режиме, обеспечивая сжигание топлива с малым образованием вредных веществ, благодаря оптимальной геометрии камеры сгорания; |
| - | посадка вдоль дорог деревьев и кустарников пылеулавливающих пород. |

Для проектируемых котельных и индивидуальных котлов необходимо обеспечить:

| - | контроль за состоянием оборудования и автоматики; |
| --- | --- |
| - | контроль за полным сгоранием топлива; |
| - | контроль за равномерной подачей топлива и воздуха к горелкам; |
| - | организацию системы контроля за выбросами; |
| - | для индивидуальных котлов необходимо обеспечить организацию выбросов согласно требованиям п. 10.5 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», то есть разместить их на высоте не менее 2 м над кровлей самой высокой части зданий. |

V.3. Охрана водных ресурсов

3.1. Анализ состояния водных объектов и предложения

по их охране

На севере от территории д. Кувардино протекает р. Кудьма – правый притока р. Волги. Длина реки 144 км, площадь водосбора 3220 км2. Ширина реки 12-18 м, глубина до 1,5 м. Русло реки извилистое. Скорость течения реки 0,1 м/с, весной увеличивается до 0,36 м/с. Подъем уровня воды в реке в период половодья достигает в среднем 3,6 м. Река Кудьма обмелела из-за интенсивного отбора воды для целей орошения.

Вода в реке загрязнена стоками промпредприятий г. Богородска. Под влиянием сточных вод г. Богородска и Кудьминской птицефабрики вода р. Кудьмы ухудшалась с переходом из класса загрязненных в класс грязных вод. Снижение качества воды вызвано увеличением случаев загрязнения воды аммонийной и нитритной формами азота, фосфатами и нефтепродуктами, а также проявилось в росте среднегодовых концентраций меди до 5 ПДК. Средняя за год концентрация сульфатов – 2 ПДК, среднегодовое содержание азота аммонийного, азота нитритного, цинка превышало допустимую норму в пределах от 1,2 до 1,6 ПДК. Максимальные концентрации достигали: меди – 11 ПДК, азота нитритного и азота аммонийного – 5 ПДК, сульфатов – 4 ПДК, цинка, нефтепродуктов – 3 ПДК, легкоокисляемых органических веществ по величине БПК5 – 2 ПДК, фенолов, фосфатов, марганца, железа общего – 1,0 – 1,6 ПДК.

На востоке деревни, в тальвеге оврага протекает безымянный ручей, впадающий в р. Кудьму. Река Кудьма и ручей не являются поверхностными источниками водоснабжения. Наблюдения за качеством поверхностных вод на рассматриваемой территории не проводились.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. (с изменениями на 27 декабря 2009 года).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:

| - | использование сточных вод для удобрения почв; |
| --- | --- |
| - | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |
| - | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |
| - | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

| - | распашка земель; |
| --- | --- |
| - | размещение отвалов размываемых грунтов; |
| - | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |

Вокруг ручья на территории деревни устанавливается береговая полоса, т.е. полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы ручья, протяженность которого от истока до устья не более чем 10км, составляет 5м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Водоохранные зоны составляют для:

| - | р. Кудьма – 200м; |
| --- | --- |
| - | безымянного ручья – 50м. |

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

| - | 30м для обратного и нулевого уклона; |
| --- | --- |
| - | 40м для уклона до 3˚; |
| - | 50м для уклона 3˚ и более. |

Источниками загрязнения р. Кудьмы и безымянного ручья являются:

| - | неканализованное жилье и огороды на территории деревни; |
| --- | --- |
| - | коллективные сады; |
| - | стихийные свалки ТБО в овраге. |

Проектом предлагается на проектируемой территории строительство централизованной  системы бытовой канализации  с комплексом  биологических очистных сооружений. Площадку под очистные сооружения предлагается разместить к югу от деревни с соблюдением 200-метровой санитарно-защитной зоны. Выпуск  очищенных стоков будет осуществляться  за границами проектирования в р.Дударовку.  Качество сточных вод после очистных сооружений предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране  поверхностных вод».

Проектируемые жилые дома, расположенные в границе водоохраной зоны р.Кудьмы, предусматривается оборудовать системой дождевой канализации  в целях обеспечения охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с Водным кодексом (п.16 ст.65).

Для улучшения санитарно-эпидемиологического состояния воды поверхностных водоемов проектом предлагается:

| - | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации; |
| --- | --- |
| - | Строительство очистных сооружений дождевой канализации; |
| - | Обеспечение эффективной очистки сточных вод на очистных сооружениях; |
| - | Обеспечение качественной эксплуатации очистных сооружений и сетей, проведение своевременных ремонтных работ; |
| - | Соблюдение границ водоохранных зон реки Кудьмы и ручья; |
| - | Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; |
| - | Запрещение в пределах прибрежных полос распашки земель и выпаса скота, применение удобрений, размещения садово-огородных участков, выделения участков под индивидуальное строительство; |
| - | Устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке, расположенной в водоохранной зоне р. Кудьмы и безымянного ручья; |
| - | Запрещение применения химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и использование навозных стоков на удобрение в садах и огородах, расположенных в водоохранных зонах реки и ручья. |

3.2. Оценка подземных вод и мероприятия по их охране.

На территории деревни в качестве источников водоснабжения используются подземные воды.

В границах проектирования расположены 1 артскважина и 2 родника (в овраге). Пробы воды  не отбираются. Зоны санитарной охраны I пояса артскважины и одного родника не соблюдаются.

На расчетный срок в деревне предполагается строительство централизованной системы водоснабжения. Проектируемый водозабор будет расположен на западе от участка развития деревни. Подача воды будет осуществляться по водопроводу.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов в полном объеме.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой шириной 10-20м в зависимости от диаметра водовода и наличия грунтовых вод.

По гидрогеологическому заключению ФГУГП «Волгагеология» от № 1513 от 05.07.2010г. по результатам бурения разведочной скважины будет окончательно решаться вопрос о водоснабжении деревни Кувардино и месте расположения водозабора.

Водозабором будет эксплуатироваться водоносный горизонт слабоводоносной локально водоносной верхнеуржумской  карбонатно- терригенной свиты. Подземные воды данной водоносной серии пресные с минерализацией 0,3-0,6 г/л и общей жесткостью 5,1-9,3 мг-экв/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, магниево-кальциевые.  По степени естественной защищенности от проникновения загрязняющих веществ с поверхности воды водоносной серии являются недостаточно защищенными и защищенными в зависимости от мощности и литологического состава перекрывающих пород.

Размеры I-го пояса ЗСО  устанавливаются  на расстоянии не менее 30м от водозабора при эксплуатации защищенных подземных вод и не менее 50м при эксплуатации недостаточно защищенных подземных вод (в случае оборудования скважины на совместную эксплуатацию подземных вод котельнических и верхнеуржумских отложений).

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

|  | В пределах I -го пояса - |
| --- | --- |
| - | посадка высокоствольных деревьев; |
| - | все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; |
| - | проживание людей; |
| - | размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; |
| - | применение ядохимикатов и удобрений. |
|  | В пределах II-го пояса – |
| - | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |
| - | рубки леса главного пользования и реконструкции; |
| - | применение ядохимикатов и удобрений; |
| - | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов; |
| - | размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, щламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. |

В пределах III-го пояса –

| - | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов; |
| --- | --- |
| - | размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, щламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. |

В границах зон санитарной охраны источников водоснабжения допускается:

|  | В пределах II-го пояса – |
| --- | --- |
| - | рубки ухода и санитарные рубки леса; |
| - | санитарное благоустройство населенных мест (оборудование канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока). |
|  | В пределах III-го пояса – |
| - | размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, щламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, с учетом выданного заключения органов геологического контроля. |

Проектом предлагается:

| - | строительство единого водозабора в юго-западной части проектируемой территории; |
| --- | --- |
| - | организация I, II и III поясов зон санитарной охраны для проектируемого водозабора; |
| - | соблюдение санитарно-защитной полосы по обе стороны от линии водовода шириной 10м; |
| - | оборудование скважин измерительной аппаратурой и пьезометрическими трубками; |
| - | приступить к ведению мониторинга подземных вод по специальной программе (вести учет водопотребления и водоотведения, постоянный контроль за уровненным режимом и качеством подземных вод); |
| - | строгое соблюдение правил содержания I, II и III поясов ЗСО в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»; |
| - | контроль за качеством подземных вод осуществлять согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с обязательным определением нитратов, нитритов, аммиака, нефтепродуктов и СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». |

Для улучшения состояния родников необходимо:

| - | оборудование нецентрализованных источников водоснабжения (родников) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| --- | --- |
| - | исключить возможности проникновения поверхностных вод в место забора воды из родников; |
| - | в радиусе ближе 20 м от каптажа не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды. |

V.4. Охрана почв от загрязнения

Источниками загрязнения почв проектируемой территории могут являться: выбросы автотранспорта, следующего по автодороге, бытовой мусор, пестициды, применяемые на приусадебных участках, мойка автомобилей в неустановленных местах и т.д.

Учитывая, что проектируемая площадка отводится для жилищного строительства, требования к загрязнению почв таких территорий повышаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

-  детских учреждений;

-  спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки;

-  площадок отдыха, зон рекреации;

-  зон санитарной охраны водоемов;

-  прибрежных зон;

-  санитарно-защитных зон.

Неудовлетворительное состояние очистки и удаления твердых и жидких бытовых отходов с территорий приводит к микробному и паразитарному загрязнению почвы, несвоевременное удаление мусора  способствует увеличению  заселенности жилых территорий грызунами, являющимися переносчиками ряда опасных заболеваний: геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), иерсиниоза, лептоспироза, бешенства, эпидемиологическая обстановка в области по которым является не благополучной. Скопления мусора служат местом выплода мух, привлекают бездомных собак и кошек, птиц.

Чтобы предотвратить загрязнение почвенного покрова бытовым мусором, проектом предлагается:

| - | Производить регулярную санитарную уборку улиц и проездов деревни; |
| --- | --- |
| - | Организовать вывоз бытового мусора специализированным автотранспортом на мусороперегрузочную станцию г. Кстово или полигон бытовых отходов г. Богородска; |
| - | Запрещение загрязнения территорий нечистотами, навозом, бытовыми и промышленными отходами; |
| - | Запрещение складирования бытового мусора на стихийных и несанкционированных свалках; |
| - | Запрещение сжигания травы, листьев, мусора и авторезины; |
| - | Провести посадку зеленых насаждений; |
| - | Недопущение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях; |
| - | Запрещение мойки и парковки автотранспорта в неустановленных местах; |
| - | Соблюдение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и Типовых правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Нижегородской области; |
| - | Проведение биологической рекультивации почвы, включающей комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы. |

Для защиты почв от поверхностного загрязнения предусматривается уборка территории путем установки мусоросборников на специально отведенных площадках размером 1,5х1,5м. Площадки для установки мусоросборников размещаются вблизи приусадебных участков для каждого участка или для нескольких участков.

V.5. Оценка  влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

5.1. Шум

Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука с допустимыми значениями нормируемых показателей.

Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам уровень звука на территории жилой застройки, не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»).

В настоящее время на анализируемой территории источников постоянного шума нет. Основным источником шума на территории деревни является автомобильный транспорт.

Учитывая интенсивность движения по автомобильной дороге местного значения, уровень эквивалентного шума составляет 62-68 дБА (зона акустического дискомфорта 28-70м). Автодорога относится к дорогам IV категории, санитарный разрыв принят равным 50м согласно СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.6.9. В санитарный разрыв попадает жилая застройка деревни.

Источниками шума на территории новой деревни на расчетный срок будут являться  автомобильный транспорт, проектируемые коммунальные предприятия (котельные), трансформаторные подстанции.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» при размещении отдельно стоящих трансформаторных подстанций расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м.

С целью недопущения шумового загрязнения на анализируемой территории проектом предлагается:

| - | соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) учреждений культурно-бытового обслуживания, автомобильных дорог и предприятий по обслуживанию транспорта (пождепо); |
| --- | --- |
| - | размещение проектируемой жилой застройки на достаточном удалении от источников шума; |
| - | применение рациональных приемов планировки и застройки жилых кварталов; |
| - | установка шумозащитных окон в существующих жилых домах деревни Кувардино, расположенных в зоне акустического дискомфорта; |
| - | применение шумозащитных полос зеленых насаждений. |

5.2. Электромагнитные  излучения

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит от линий электропередач высокого напряжения, электроподстанций повышенного напряжения, радиопередающих объектов.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения ЛЭП.

Согласно СП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям #M12291 1200003114Правил устройства электроустановок#S и #M12293 0 901879850 3154 24882 682100447 2392260261 4264994108 106 2423121126 584910322Правил охраны высоковольтных электрических сетей#S, не требуется.

По требованиям охраны инженерно-транспортных коммуникаций, согласно «Справочника по проектированию электрических сетей» (под редакцией Д.Л. Файбисовича, 2006г.),  ширина охранной зоны воздушной линии электропередачи для ВЛ 10 кВ составляет 26 м.

Санитарные разрывы (охранные зоны) от ЛЭП показаны на чертеже «Схема ограничений использования территорий. Охрана окружающей среды».

В пределах проектируемой территории другие источники ЭМИ  отсутствуют.

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений проектом предусматривается:

| - | соблюдение специальной охранной зоны вдоль ЛЭП напряжением 10 кВ равной 26м; |
| --- | --- |
| - | обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по биологической защите в соответствии с имеющимися градостроительными нормативами; |
| - | Выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений комплексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные (планировочные) методы. |

V.6. Санитарная очистка территории

6.1. Бытовые отходы

В настоящее время организованный вывоз ТБО с территории деревни не производится. Жители деревни и дачники вывозят мусор индивидуально или устраивают на своих участках компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории. Древесные отходы (обрезь, листва) в основном сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы,  сжигается, как правило, и бумага.

Жидкие отходы от индивидуальных жилых домов и дач не вывозятся. Жители деревни утилизируют их в компостных ямах на своих участках.

Свалка снега отсутствует. В зимнее время снег складируется по обочинам улиц и дорог.

Ближайшая свалка ТБО расположена в 800м севернее с. Запрудное. Запрудновская сельская свалка ТБО организована в 1970г. без проекта, занимает территорию 0,35га. Расчетный срок эксплуатации до 2005г. Свалка ТБО находится в ведомственной принадлежности МУП ЖКХ «Запрудновское». В настоящее время накоплено отходов 17500т (70,0 тыс. м3). Промышленные отходы на свалке отсутствуют. СЗЗ 500 м соблюдается.

Нормы накопления твердых бытовых отходов от жилищного фонда приняты согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области № 877-р от 14.12.2005 г. «О нормах накопления твердых бытовых отходов» (с изменениями на 27 января 2009 г.)   Расчет общего количества твердых бытовых отходов жилой приведен в нижеследующей таблице.

| № п/п | Жилой фонд д. Кувардино | Численность, чел. | Норматив образования ТБО от населения, т/год (м3/год) с чел. | Нормативное количество ТБО от населения I очередь/ расчет. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь 2017 г | Расчет. срок 2030 г |  | т/год | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сущ. сохраняемый, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-2-х эт. усадебная застройка | 7 | 7 | 0,36 (1,8) | 2,5/2,5 | 88,2/88,2 |
| 2 | Сущ. дачи | 165 | 165 | 0,36 (1,8) | 59,4/59,4 | 297/297 |
|  | Новое строитель-ство, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3 | Инвестиционная зона | 193 | 193 | 0,36 (1,8) | 69,5/69,5 | 347,4/347,4 |
| 4 | Дачное население | 321 | 642 | 0,36 (1,8) | 115,6/231,1 | 577,8/1155,6 |
|  |  | 686 | 1007 |  | 247/362,5 | 1310,4/1888,2 |

Нормы накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций приняты согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области от 14.12.2005г. №877-р (с изменениями на 27 января 2009 г.). Расчет накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций представлен в нижеследующей таблице:

| №№ п/п | Объекты образования ТБО | Единица измерения | Среднегодо-вая норма накопления т (м3) | Всего I очередь/ расчет.срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т/год | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мотель | 1 место | 0,192 (1,13) | -/5,76 | -/33,9 |
| Дошкольные учреждения |
| 2. | Детский сад | 1 место | 0,08 (0,40) | -/1,60 | -/8,00 |
| Административные здания, учреждения, конторы |
| 3. | Административное здание | 1 сотрудник | 0,131 (1,19) | -/0,66 | -/5,95 |
| 4. | Отделение связи | -«- | 0,075 (0,95) | -/0,23 | -/2,85 |
| 5. | Аптека | 1 м2 торговой площади | 0,048 (0,44) | -/1,20 | -/7,04 |
| 6. | ФАП | 1 посещение | 0,012(0,07) | -/0,72 | -/4,20 |
| Предприятия торговли |
| 7. | Торговый центр, продовольственные и непродовольственные магазины | 1 м2 торговой площади | 0,348 (1,74) | 20,88/ 20,88 | 104,4/ 104,4 |
| Культурно-спортивные учреждения |
| 8. | Досуговый, культурно-развлекательный центр, библиотека | 1 место | 0,027(0,18) | -/0,81 | -/5,40 |
| Предприятие общественного питания |
| 9. | Кафе | 1 посадочное место | 0,307 (0,73) | -/3,07 | -/7,30 |
| Автотранспортные предприятия |
| 10. | Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 0,023 (0,11) | 0,14/0,97 | 0,66/4,62 |
| 11. | Пожарное депо | -«- | 0,022 (0,16) | -/0,044 | -/0,320 |
|  | Итого: |  |  | 21,02/ 35,944 | 105,06/ 183,98 |

Общее количество ТБО от учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок составит 35,944 т/год или 183,98 м3/год.

В проекте принята планово-регулярная уборка жилых территорий, которая в целях обеспечения шумового комфорта должна производиться не раньше 7 часов утра и не позднее 23 часов вечера. На территории жилых образований размещаются площадки для установки мусорных контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20м, но не более 100м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров, но не более 5.

Периодичность удаления отходов согласовывается с органами Роспотребнадзора  Кстовского района и составляет не более 3-х суток зимой и не более одних суток в теплое время года. Удаление негабаритных отходов производится не мере накопления, но не реже раза в неделю.

Количество евроконтейнеров рассчитывалось исходя из установленных норм накопления, емкости контейнера, периодичности вывоза (t=1 раз в сутки, ежедневно), с учетом коэффициента неравномерности накопления отходов (k1=1,25). Сбор отходов в стандартные евроконтейнеры емкостью 240 л.

Количество евроконтейнеров  емкостью Е=0,24 м3 составит:

-на расчетный срок Бн.с=2072,18 х1х1,25/(365х0,24)=30 шт.

-на I очередь Бн.с=1415,46х1х1,25/(365х0,24)=21 шт.

Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при рабочем проектировании.

Для вывоза мусора при ежедневном вывозе потребуется 1 мусоровоз.

Расчет смета с твердого покрытия улиц и дорог произведен согласно нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Среднегодовая норма накопления сухого смета с 1 м2 твердого покрытия улиц и тротуаров составляет 5 кг.

Площадь твердого покрытия  улиц, дорог, площадей и проездов:

- существующее положение 17954 м2

- 1 очередь 40891 м2

- расчетный срок 67648 м2

Количество сухого смета с прилегающей территории составит:

- существующее положение  17954 х 0,5 х 5/1000 = 44,9т/год;

- 1 очередь 40891  х 0,5 х 5/1000 = 102,2т/год;

- расчетный срок 67648х0,5х5/1000=169,1 т/год.

0,5-коэффициент при условии, что территория подметается 6 месяцев.

Для уборки территории потребуется 1 подметально-уборочная  машина и 1 поливомоечная.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | соблюдение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и «Типовых правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Нижегородской области»; |
| --- | --- |
| - | рациональное размещение контейнерных площадок для сбора ТБО. |

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Количество отходов, образующихся на рассматриваемой территории по фракциям и количество утильной фракции, которая может быть отсортирована и использована как вторичное сырье, представлено в нижеследующей таблице:

Морфологический состав ТБО

| Фракционный состав ТБО | Вес. % | Масса фракций, тонн/год | Доля вторичного сырья | Масса вторичного сырья, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 23,56 | 93,87 | 0,300 | 28,16 |
| Бумага, картон | 30,24 | 120,49 | 0,535 | 64,46 |
| Дерево | 2,27 | 9,04 | 0,696 | 6,29 |
| Металл черный | 1,36 | 5,42 | 0,615 | 3,33 |
| Металл цветной | 0,91 | 3,63 | 0,443 | 1,61 |
| Текстиль | 1,14 | 4,54 | 0,520 | 2,36 |
| Кости | 0,57 | 2,27 | 0,384 | 0,87 |
| Стекло | 9,68 | 38,57 | 0,431 | 16,62 |
| Кожа, резина | 0,54 | 2,15 | 0,473 | 1,02 |
| Пластмасса | 12,79 | 50,96 | 0,570 | 29,05 |
| Прочее | 10,55 | 42,04 | 0,000 | - |
| Отсев | 6,39 | 25,46 | 0,000 | - |
| Всего: | 100,00 | 398,44 |  | 153,77 |

Общая масса утильных фракций ТБО, которая может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, составляет 153,77т/год, остальная масса ТБО, в количестве 244,67т/год, подлежит захоронению на полигоне.

Для организации селективного сбора ТБО на выделенных площадках необходима установка дополнительных контейнеров (изготовитель «Переработка БОНН») специально для сбора макулатуры и полимерных отходов.

Для объектов нового строительства размещение площадок для контейнеров необходимо производить согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и Типовых правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Нижегородской области.

Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе эксплуатации жилых домов, будут собираться в металлические контейнеры, установленные на специально огороженных площадках, с последующим вывозом на мусороперегрузочную станцию г. Кстово или полигон ТБО г. Богородска.

Сточные воды от неканализованной  существующей  жилой застройки предлагается  вывозить   на проектируемую сливную  станцию  в районе существующих очистных сооружений в с.Запрудное.

V.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

На юго-западе от деревни Кувардино за границами проектируемой территории расположено сельское кладбище площадью  1,0 га, в том числе открыто для захоронения 0,2 га. За отчетный год было произведено  4 захоронения.

Санитарно-защитная зона для сельского кладбища принимается размером 50м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Новая редакция, V кл. (7.1.12, п.15). СЗЗ кладбища соблюдается.

Проектом предусматривается:

| - | расширение кладбища с соблюдением 50-метровой СЗЗ; |
| --- | --- |
| - | организация санитарной уборки территории кладбища согласно СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». |

7.2. Скотомогильники

Согласно данным Комитета Государственного ветеринарного надзора Нижегородской области  в настоящее время на рассматриваемой  территории отсутствуют какие-либо скотомогильники.

Ближайший скотомогильник по утилизации биологических отходов (павшие животные) расположен в 300 метрах от с. Запрудное Запрудновского сельсовета.

V.8. Система особо охраняемых природных территорий

В настоящее время на севере от деревни на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» в устье р. Кудьмы на правом коренном склоне долины р. Волги между с. Кадницы и д. Кувардино  расположен  один из трех островных участков леса (Кв.13 и 14) памятника природы «Горный Борок-Шавская Горка-Кадницы» (высота склона около 100м, крутизна 30-60º).

Территория «Горный Борок-Шавская Горка-Кадницы» - особо охраняемая природная территория, утвержденная решением исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 20.10.65г. №915, паспорт утвержден распоряжением Правительства Нижегородской области от 24.12.2003 №808-р.

В кварталах 13, 14 на склонах расположен хвойно-широколистный лес с присутствием степных элементов. В древостое здесь представлены сосна, береза, липа, дуб, осина, вяз шершавый, клен, ясень и ива козья. Возраст деревьев около 100лет, высота 18-23м, диаметр стволов 20-50см.

По дну оврагов протекают ручьи. Возле ручьев в древостое встречается ольха серая, на почве встречаются пятна печеночных мхов.

На склоне долины р. Волги (в кварталах 13 и 14) прослеживаются многочисленные оползни разного возраста.

На территории памятника природы запрещается:

| - | Передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; |
| --- | --- |
| - | Продажа земель; |
| - | Прокладывание через территорию любых коммуникаций; |
| - | Все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки в кварталах 13,14; |
| - | Применение любых ядохимикатов; |
| - | Все виды мелиоративных работ, реконструкция существующей мелиоративной сети; |
| - | Добыча полезных ископаемых; |
| - | Проезд и стоянку авто-мототранспорта вне дорог; |
| - | Засорение и захламление территории; |
| - | Подсочка деревьев; |
| - | Прогон и выпас скота; |
| - | Разбивка туристических стоянок, разведение костров; |
| - | Строительство. |

На территории памятника природы разрешается:

| - | Охота; |
| --- | --- |
| - | Сбор орехов, грибов и ягод; |
| - | Сенокошение; |
| - | Научные исследования. |

Проектные предложения

Проектом предлагается соблюдать перечень мер, необходимых для сохранения территории памятника природы «Горный Борок-Шавская Горка-Кадницы».

V.9. Формирование системы зеленых насаждений

Зеленые насаждения на территории деревни представлены:

| - | озелененными территориями ограниченного пользования (приусадебные участки). |
| --- | --- |

Зеленые насаждения выполняют весьма важные функции в планировочной структуре села, а именно: санитарно-гигиенические, декоративно-планировоч-ные и рекреационные.

Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений включают:

| - | очищение воздуха от пыли и газа (устройство защитных полос из пылезадерживающих и газоустойчивых пород деревьев); |
| --- | --- |
| - | фитоцидные действия (насыщение воздуха кислородом и поглощение из воздуха углекислого газа); |
| - | влияние на влажность воздуха (зеленые насаждения повышают влажность воздуха внутри озелененных участков); |
| - | шумозащитная роль (играют большую роль в борьбе с шумом). |

Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений обеспечивают наилучшее градостроительное восприятие застроенных территорий и выявление композиционных элементов застройки, декорирование монотонных и неинтересных фасадов зданий.

Рекреационное назначение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха населения деревни.

Качественный состав существующих зеленых насаждений ограниченного пользования в основном представлен плодовыми садовыми культурами – яблонями, вишнями, сливами и кустарниками, а также декоративными растениями. Состояние насаждений удовлетворительное.

Озеленение поймы р. Кудьмы, в основном, представлено кустарником и группами деревьев. Состояние насаждений удовлетворительное.

В основу оптимизации системы зеленых насаждений деревни заложен принцип максимального сохранения и архитектурно-планировочного преобразования природной среды и создание новых озелененных территорий.

На расчетный срок согласно Закону Нижегородской области «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» от 30.08.2007г. №681-IV (статья 4) система зеленых насаждений проектируемой территории будет включать:

| - | озелененные территории общего пользования – территории, используемые для рекреационных целей (скверы и другие рекреационно-природные территории); |
| --- | --- |
| - | озелененные территории ограниченного пользования – территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения, здравоохранения, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения (в составе озелененных придомовых территорий, озелененных участков учреждений культурно-бытового обслуживания, объектов коммунального назначения и транспорта); |
| - | озелененные территории специального назначения – санитарно-защитные, водоохранные, насаждения вдоль автомобильных дорог (санитарно-защитные зоны, кладбище, озеленение производственных территорий сельхозназначения). |

Площадь озелененных территорий общего пользования принята согласно нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Закону Нижегородской области «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» от 30.08.2007г. №681-IV (статья 10) и составит 0,2 га. На территории деревни проектируемые озелененные территории общего пользования будут включать скверы, т.е. озелененные территории общего пользования, являющиеся элементом оформления площади, общественного центра. Скверы предназначены для пешеходного движения и организации кратковременного отдыха.

Озелененные полосы вдоль улиц и дорог предназначены для защиты пешеходов и жителей от воздействия транспорта. Озеленение участков специального назначения вдоль дорог предусматривается с целью очищения воздуха от пыли и газов автотранспорта из пылезадерживающих и газоустойчивых пород деревьев – вяза, липы, тополя, клена шириной 5-30м.

ГЛАВА VI.

ЗАЩИТА  ТЕРРИТОРИИ  ОТ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО  И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА

VI.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел разработан в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса РФ, Закона Нижегородской области «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 25 мая 2007г.) от 04.01.96г. № 17-З, нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, входящие в компетенцию МЧС России, с учетом:

| - | ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»; |
| --- | --- |
| - | ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»; |
| - | ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.02-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций»; |
| - | ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения»; |
| - | ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.09-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров»; |
| - | СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; |
| - | СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»; |
| - | СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»; |
| - | СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»; |
| - | Областная целевая программа "Охрана, защита, воспроизводство лесов в Нижегородской области на период до 2012 года". |

На территории населенного пункта выявлены участки, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К ним относятся:

| - | Опасности природного характера - |
| --- | --- |
|  | - опасные метеорологические явления и процессы; |
|  | - затопление паводковыми водами рек. |
|  | - эрозионные и оползневые процессы на склонах; |

VI.1.1. Природные условия

Климат

Деревня Кувардино расположена в зоне умеренно- континентального  климата. Зима холодная, лето теплое.

Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 41 град. С.

Абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 37,0 град. С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой  ниже 0 град. С – 158 суток. Средняя температура наиболее холодного периода – минус 16 град. С. Среднегодовая температура  воздуха – плюс 3,6 град. С. Среднегодовая температура поверхности почвы – плюс плюс 4 град. С. Глубина промерзания  грунта  - 120 – 160 см. Среднегодовая сумма осадков 500 мм. Высота снежного покрова к началу снеготаяния на закрытых участках составляет 40 – 45 см, на открытых участках  6 -14 см. Средняя скорость ветра за год – 4,3 м/сек.

Геоморфология.

В  геоморфологическом  отношении  д. Кувардино  находится  в  краевой  части  эрозионно – денудационной  равнины  правобережья  р. Волги.  Отметки  поверхности  плато  145,0 -158,0 мБС. Плато  изрезано  оврагами. По  дну  оврагов  наблюдаются  водотоки.  Волжский  склон , с  отметками  бровки  склона  145,0 -150,0 мБС, возвышается  на  80 – 85 м  над  поймой  расположенной  на  отметках  70,0 – 65,0 мБС.  У  основания  склона  протекает  р. Кудьма  своим  нижним  течением.

Меженный  урез  воды  в  реках  Кудьма  и  Волга на  отм. 64,0 мБС.

Гидрология.

Отметка  1%  весен

Гидрологическая  сеть  рассматриваемой  территории  представлена  реками  Волга

и  Кудьма.

По  характеру  водного  режима  реки  относятся  к  восточно – европейскому  типу  с

высоким  непродолжительным  весенним  половодьем  и  продолжительной  летней

меженью.

Весеннее  половодье  на  р,Волге  начинается  при  ледоставе  в  конце  марта – начале

апреля  быстрым  подьемом  уровня  в  течении  20 – 25 дней.  Наивысшие  уровни  поло-

водья  наблюдаются  во  второй  половине  апреля – начале  мая  и  являются  наивыс-

шими  уровнями  в  году.  Спад  уровня  происходит  медленно.  Конец  весеннего  половодья  наблюдается  в  конце  июня.

В  паводковый  период,  на  рассматриваемой  территории,  режим  уровней  воды

р.Кудьмы   находится  в  зависимости  от  уровня   р. Волги.

На  р.Волге,  выше  по  течению  г.  Н. Новгорода,  построено  четыре  водоохранили-

ща, которые  обеспечивают  годичное  регулирование.  Пики  половодья  водохранилища

не  срезают.

На  реке  Волге,  в  районе  г. Новочебоксарска  построен  Чебоксарский  гидроузел.

В  1987 г.  были  введены  в  эксплуатацию  все  агрегаты  ГЭС  при  отметке  заполнения

водохранилища  63,00 мБС ( проектный  НПУ = 68,00 мБС).

него  паводка  р. Волги  73,40 мБС ( в  условиях  подпора  Чебок-сарской  ГЭС).

Геологическое  строение  и  гидрогеологические  условия.

Согласно  материалам  отчета  бурения  эксплуатационных  скважин  на  прилегающей

к  д.Кувардино  территории,  геологическое  строение  участка  с  максимальной  абс.  отм.  поверхности  земли   158,0 мБС,  следующее:

Таблица

| Геологический индекс | Краткое описание пород | Глубина залегания подошвы слоя, м |
| --- | --- | --- |
| d, s II - III | Суглинок, глина | 4,0 – 10,0 |
| P3 kt | Глина красная, плотная с прослоями мергеля и песчаника | 43,0 – 45,0 (абс.отм.115 – 113 м ) |
| P2 ur2 | Переслаивание мергеля ,песчаника, глины | 65,0 |
| _ ,, _ | Алевролит с прослоями аргиллита, мергеля, песчаника. | 75,0 ( не вскрыто ) |

Прибровочная  часть  плато  шириной  50,0 м   и  сам  Волжский  склон  входят  в  оползневую  зону.  На  последующих  этапах  проектирования  необходимо  рассчитать

линию  приближения  застройки  к  бровке  склона  на  основании  инженерно – геологи-

ческих  и  гидрологических  изысканий. (См.  «Заключение  о  перспективном  водо-

снабжении  д. Кувардино …»  от  5  июля  2010 г.  исх. № 1513  ФГУГП  «Волгагеология»

ПРЦГМСН.

По  гидрогеологическому  районированию  рассматриваемая  территория  относится  к

Волго – Сурскому  артезианскому  бассейну  и  характеризуется  наличием  следующих  гидрогеологических  подразделений:

-  слабоводоносная  локально  водоносная  котельничская  карбонатно – терригенная свита ( P3 kt );

-слабоводоносная  локально  водоносная  верхнеуржумская  карбонатно – терригенная

свита  (P2ur2 ).

Слабоводоносная  локально  водоносная  котельничская  карбонатно – терригенная  свита  имеет  развитие  на  повышенных  участках  рельефа  и  приурочена  к  мергелям,

песчаникам.    Питание  свиты  происходит,  в  основном,  за  счет  атмосферных  осадков

в  местах  выхода  котельничских  отложений  на  поверхность,     а  также  за  счет  перетекания  вод  из  вышележащих  отложений.   Дренируется  свита  речными  долинами,  оврагами  и  балками,  где  фиксируются  выходы  родников.  Тип  родников  нисходящий.                                                                                                                                        По химическому  составу  воды  гидрокарбонатные  кальциево – магниевые и сульфатно- гидрокарбонатные   магниево – кальциевые  с  минерализацией  0,3 – 0,5 г / л   и  общей жесткостью   5,5 – 8,0 мг–экв / л.  Подземные  воды  свиты  относятся  к  недостаточно  защищенным  от  загрязнения ,  проникающего  с  поверхности.   Слабоводоносная  локально водоносная  верхнеуржумская  карбонатно – терригенная

свита  приурочена  к  мергелям  и  песчаникам,  переслаивающимся  с  глинами , алевролитами  и  аргиллитами.  Питание  свиты  осуществляется  за  счет  атмосферных

осадков,  а  также  перетекания  воды  из  вышележащих  отложений. Область  питания  свиты  совпадает  с  областью  выхода  пород  на  дневную  поверхность.  Разгрузка  подземных  вод  осуществляется  в  долины  рек  и  ручьев,  где  отмечаются  выходы  родников.  Воды  свиты  напорные,  величина  напора  изменяется  от  7,0 – 10,0 м  до

27,7м.  Пьезометрческий  уровень  фиксируется  на  абс.  отм. 138.0  и  110,0 м  при

глубине  соответственно  7,0  и  50,0  м.

По  химическому  составу  воды гидрокарбонатные  кальциево – магниевые  и  магниево-

кальциевые  с  минерализацией  0,3 – 0,6 г/л  и  общей  жесткостью  5,1  до  9,3 мг-экв / л.

По  степени  защищенности  подземные  воды  свиты  относятся  к  недостаточно – защи-

щенным   и  защищенным  в  зависимости  от  мощности  и  литологического  состава

перекрывающих  пород.

Экзогенные  геологические  процессы.

На  рассматриваемой  территории  развиты  оползневой  и  эрозионные  процессы,

оврагообразование,  речная  эрозия  и  абразия.

VI. 1.2  Характеристика  опасных природных явлений

Опасные метеорологические явления

Наиболее опасными метеорологическими явлениями погоды, характерными для Нижегородской области в целом, являются:

-  грозы;

-  сильные морозы;

-  ливни с интенсивностью 30мм/час и более;

-  снегопады, превышающие 20мм за 24 часа;

-  град с диаметром частиц более 20мм;

-  гололед с толщиной отложений более 20мм;

-  сильные ветры со скоростью 30м/сек и более.

Опасные  геологические  и  гидрологические  процессы.

На  рассматриваемой  территории  к  опасным  геологическим  и  гидрологическим   процессам  относятся  следующие:  эрозионные  и  оползневые  процессы  на  склонах,  затопление  территории  паводковыми  водами.  В  проекте  предусматриваются  мероприятия  инженерной  подготовки  территории  по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера.

Противооползневые  и  противоэрозионные  мероприятия.

При  проектировании  зданий  и  сооружений  на  склонах  и  присклоновой  территории,

на  последующих  этапах  проектирования,  необходимо  выполнить  расчет  устойчивости  склона  и  определить  линию  приближения  застройки  к  бровке  склона.

Проектирование,  строительство  и  эксплуатацию  зданий  и  сооружений  на  терри-

ториях  подверженных  оползневому  и  эрозионному  процессам  необходимо  вести  в

соответствии  с  СНиП  2.06.15 – 85 « Инженерная  защита  территорий  от  затопления  и

подтопления»,  СНиП  22 – 02 – 2003 « Инженерная  защита  территорий,  зданий  и  соо –

ружений  от  опасных  геологических  процессов.  Основные  положения»,  « Инструкцией  по  проектированию  защиты  от  оползней  населенных  пунктов,  зданий  и  сооружений».

На  склонах  и  прибровочной  части  плато  рекомендуется  избегать  трассировки  водо-

провода,  канализации  и  теплотрасс.  При  необходимости  такой  трассировки,  конструкция  водопроводящих  коммуникаций  должна  полностью  исключать  вероят –

ность  утечек,  сбросов  воды  на  склон.  Все  водопроводящие  коммуникации  должны  укладываться  в  футлярах  « труба  в  трубе».

Непосредственно  на  оползневом  склоне  трассировку  всех  инженерных  коммуника-

ций  следует  выполнять  по  межоползневым  гребням  и  устойчивым  террасам.

Вдоль  верхних  бровок  склонов,  как  на  прибровочных  частях  плато,  так  и  на  тер-

расах  и  бермах,  необходимо  предусматривать  дороги  с  усовершенствованным  по –

крытием  односкатного  ( в  сторону  плато )  профиля  и  с  защитой  оползневого  склона  от  поверхностного  стока  в  виде  приподнятого  тротуара  односкатного  ( в  сторону  дороги) профиля  или  нагорного  лотка.

Дороги,  выходящие  своими  торцами  к  оползневому  склону  и  с  уклонами  в  его

сторону,  должны  иметь  поперечные  лотки – перехватчики  стока.

На  склонах  и  присклоновых  территориях,  в  местах  активного  проявления  экзоген-

ных  процессов,  строительство  зданий  и  инженерных  сооружений  не  допускается.

Также  не  допускается  освоение  земель  под  сады  и  огороды, требующие  регулярной

поливки  и  систематического  рыхления  почвы,  устройство  моек  автомобилей,бассейнов,  фонтанов,  пожарных  резервуаров  и  т.д.

На  потенциально  оползневых  территориях  строительство  возможно  только  после

завершения  профилактических  противооползневых  работ, гарантирующих  общую  и

местную  устойчивость  застраиваемого  склона.

Проведение  агромелиоративных  мероприятий  на  склонах  и  присклоновой  территории  приведет  к  уменьшению  эрозионных  процессов.

Защита  от  затопления  паводковыми  водами.

При  возникновении  необходимости  использования  прибрежной  территории,  необходимо  выполнить  подсыпку  до  незатопляемых  отметок  в  соответствии  со

СНиП  2.07.01 – 89 «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений».                                                                                                          Отметку  бровки  подсыпанной  территории  следует  принимать не  менее,  чем  на  0,5 м

выше  расчетного  горизонта  высоких  вод  с  учетом  высоты  волны  при  ветровом  нагоне.

За  расчетный  горизонт  высоких  вод  следует  принимать  отметку  наивысшего  уровня  воды  повторяемостью:  один раз  в  100  лет  для  территорий,  подлежащих  застройке  жилыми  и  общественными  зданиями;  один  раз  в  10  лет – для  территорий  парков  и  плоскостных  спортивных  сооружений.

Откосы  подсыпанной  территории  необходимо  укрепить.

Пожаровзрывоопасные объекты

К пожаровзрывоопасным объектам на территории д. Кувардино относятся проектируемые: жилые дома из экологически чистых материалов (дерева различных пород).

Возможные пожары на пожароопасных объектах (жилых домах) могут создать пожароопасную зону радиусом не менее 15м.

Кроме того деревня расположена вблизи земель лесного фонда Кстовского районного лесничества, а Кстовский район по частоте лесных пожаров является одним из лидирующих в области. Это обусловлено интенсивной посещаемостью лесов населением.

Лесной пожар – это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией (ГОСТ 17.6.1.01. Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения»).

Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы лесной отрасли, практический износ пожарной техники, недостаточное количество средств обнаружения и предупреждения очагов возникновения лесных пожаров, недостаточное обеспечение пожарно-химических станций современными средствами тушения пожаров может привести к серьезной техногенной чрезвычайной ситуации на прилегающих к деревне территориях.

VI.2. Перечень мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

Учитывая, что при застройке НП деревни будут использованы частично деревянные материалы, относящиеся по степени огнестойкости зданий к IV, V степени, по классу конструктивной пожарной опасности к С2, С3 классу, вопросы обеспечения пожарной безопасности являются наиболее важными.

Согласно главе 17 статьи 76 «требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» на территории производственной зоны деревни предусматривается строительство пожарного депо V класса на 2 машины, с учетом прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова в сельском населенном пункте не более 20 минут.

Определение максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо выполнено согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» по формуле:

l1 = Vсл х (Т2 –Т1)

60

где l1 - максимально допустимое расстояние по дорогам населенного пункта от   объекта предполагаемого пожара до пожарного депо в км;

Vсл – скорость следования подразделений пожарной охраны на место пожара (оценивается для наиболее неблагоприятных влияющих на нее факторов – состояние дорог, особенности ландшафта, климатические особенности периода года и др.);

Т2 –Т1 – время от момента возникновения пожара до момента прибытия пожарной охраны с учетом предела огнестойкости проектируемых зданий.

Для наиболее худших погодных условий максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо составит ориентировочно 3,5км.

Обоснование места целесообразного размещения пожарного депо на территории деревни было произведено с учетом не только планировочных требований, но и графическим методом определения областей пересечения пространственных зон согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». Наиболее удаленные объекты возможного пожара расположены от проектируемого пождепо на расстоянии 2,8 км.

Учитывая высокую степень благоустройства проектируемой улично-дорожной сети деревни, вся застройка будет находиться в обеспеченной пожарной охраной зоне.

В соответствии со статьей 32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»  все запроектированные здания деревни Кувардино по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

| - | Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа; б) Ф1.2 - гостиницы; г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома; |
| --- | --- |
| - | Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: а) Ф2.1 - библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; |
| - | 3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: а) Ф3.1 - здания организаций торговли; б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; г) Ф3.4 – ФАП (амбулатории); |
| - | 4) Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений; г) Ф4.4 - здания пожарных депо; |

Проектом предусматривается соблюдение противопожарных расстояний от жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке, до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках не менее 12м. При условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов,  указанное расстояние допускается уменьшать до 6 метров.

Проектом предусматривается соблюдение минимальных противопожарных расстояний от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

Вдоль проезжей части улиц деревни на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий предусмотрена установка пожарных гидрантов. Установка пожарных гидрантов предусматривается на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети предусмотрена из условия обеспечения пожаротушения любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования деревни Кувардино  имеются противопожарные водоемы вместимостью не менее 25 м3 (согласно требований при числе участков до 300) с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей.

Расход воды на тушение расчетных пожаров на промышленных предприятиях, расположенных в пределах деревни, выполнен согласно требованиям  п.5.1. Свода правил (СП) 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (см. раздел V.1. Водоснабжение).

Для обеспечения противопожарной безопасности на территории  деревни проектом предусматривается:

| - | Строительство пожарного депо на 2 машины в северной части деревни; |
| --- | --- |
| - | Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в деревне и на прилегающих к ней территориях ; |
| - | Обеспечение подъезда пожарных автомобилей с двух сторон к жилым домам, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, общеобразовательных учреждений; |
| - | Обеспечение ширины проездов для пожарной техники размером не менее 6м; |
| - | Организация площадок для разворота пожарной техники на тупиковых проездах размером не менее чем 15x15 метров с соблюдением максимальной протяженности тупиковых проездов не более 150 метров; |
| - | Обеспечение противопожарных расстояний между проектируемыми зданиями в соответствии со ст. 69 №123-ФЗ; |
| - | Соблюдение противопожарного расстояния от границ застройки до лесных массивов - не менее 15 метров; |
| - | Планировочное решение жилой застройки обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров; |
| - | Разработка технических решений, повышающих устойчивость функционирования объектов строительства, к которым предъявляются особые требования СНиП 2.01.51 (К таким объектам на территории деревни относятся: гидротехнические сооружения и предприятие по переработке и хранению продукции агропромышленного комплекса); |
| - | Соблюдение жителями деревни требований пожарной безопасности (иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления); |
| - | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. |

Учитывая наличие на прилегающих к деревне территориях лесных массивов Кстовского районного лесничества, в пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, в лесах вблизи деревни запрещается:

| - | Разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. По истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; |
| --- | --- |
| - | Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; |
| - | Употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; |
| - | Оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах; |
| - | Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. |

Засорение леса бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора и строительных остатков в лесу запрещаются.

Необходимо проводить подготовку естественных водных источников, которая заключается в устройстве к ним подъездов, оборудовании специальных площадок для забора воды пожарными помпами и автоцистернами. Запас воды в реках для эффективного тушения лесных пожаров более 100 м3.

Противопожарные мероприятия

Для пожаротушения в период ЧС предусматривается использование искусственных водоемов на которых устанавливается водозаборы (с подъездами и разворотными площадками), с нормативным радиусом не более – 500 метров.

Площадка для забора воды должна иметь размеры, чтобы уместить не менее трех машин одновременно.

Площадка села в проектируемых границах составляет 1,5 км2, необходимый нормативный запас для пожаротушения составит: 3000 м3/км*1,5 =4500 м3)

Для соблюдения радиусов обслуживания (500 м) необходимо строительство искусственных противопожарных резервуаров в количестве 6 штук (500 м3, 1000 м3).

Адреса размещения противопожарных резервуаров:

Ул. Градостроителей (усл.) – 1000 м куб.

Ул. Шереметьевская (усл.) – 500 м куб.

В мотельной зоне – 500 м куб.

VI.3.  Обеспечение безопасности населения

Мероприятия разработаны с учетом требований ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения» и ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

Оповещение и информирование населения деревни об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций возлагается на органы местного самоуправления, использующих систему централизованного оповещения области, каналы связи Министерства связи Российской Федерации, радиотрансляционную сеть и телевизионное вещание, включая и коммерческие телерадиокомпании, ведомственные сети связи, локальные системы оповещения потенциально опасных объектов (Положение о системах оповещения населения – приказ МЧС РФ, Мининформсвязи РФ и Минкультуры РФ от 25.07.06 №422/90/376).

При возникновении чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах  (жилые деревянные дома) ответственность за организацию оповещения администрацию сельсовета.

Для оповещения населения предусматривается установка  сирен С-40. Зоны действия локальных систем оповещения определяются нормативными актами Российской Федерации и обеспечивают оповещение на расстоянии 500м.  Установка сирен предусматривается на улицах:

Ул. Градостроителей (усл)

Ул. Градостроителей (усл)

Ул. Шереметьевская (усл)

Глава VII Технико-экономические показатели. Распределение земель по территориальным зонам. Стоимость I очереди строительства.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория | га | 53,0 | 149,4 | 149,4 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, в том числе: | чел. | 7 | 520 | 841 |
| - | В сельском поселении | чел. | 7 | 7 | 7 |
| - | В инвестиционной зоне | чел. | - | 513 | 834 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего, в том числе: | тыс. м2 общ. площади/% | 0,3/100,0 | 31,1/100,0 | 50,3/ 100,0 |
|  | -Существующий сохраняемый | тыс. м2 общ. площади/% | 0,3/100,0 | 0,3/1,0 | 0,3/0,6 |
|  | -Новое строительство | тыс. м2 общ. площади/% | - | 30,8/99,0 | 50,0/99,4 |
| 3.2 | Распределение жилищного фонда по этажности, в том числе: | тыс. м2 общ. площади/% | 0,3/100,0 | 31,1/100,0 | 50,3/ 100,0 |
|  | -1-2 этажный (усадебный коттеджный) | тыс. м2 общ. площади/% | 0,3/100,0 | 31,1/100,0 | 50,3/ 100,0 |
| 3.3 | Новое строительство индивидуального малоэтажного жилого фонда, в том числе: |  |  |  |  |
|  | -индивидуальный инвестиционный жилой фонд | тыс. м2 общ. площади/% | - | 30,8/100,0 | 50,0/ 100,0 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека |  |  |  |  |
|  | - в сельском жилом фонде | м2/чел. | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
|  | в инвестиционной зоне | м2/чел. | - | 60,0 | 60,0 |
| 3.5 | Средний ежегодный ввод жилого фонда | тыс. м2 общ. площади | - | 4,4 | 2,5 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | Мест/на 1 тыс. чел. | - | - | 50/60 |
| 4.2 | Начальная школа | Мест/на 1 тыс. чел. | - | - | 80/95 |
| 4.3 | Продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. Площади/ на 1 тыс. чел. | 50,0/- | 305,0/586 | 305,0/ 362 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания | Посад. мест/на 1 тыс. чел. | - | - | 33/40 |
| 4.5 | Пожарное депо | Объект/ машины | - | - | 1/2 |
| 4.6 | Досуговые центры и культурно развлекательные учреждения | Мест/на 1 тыс. чел. | - | - | 30/150 |
| 5. | Зеленые насаждения общего пользования, всего В том числе: | га/м2 на 1 чел. | - | 0,6/12 | 1,0/12 |
|  | - в границе населенного пункта | га | - | - | 0,2 |
|  | - за границей населенного пункта | га | - | 0,6 | 0,8 |
| 6. | Ориентировочная стоимость первой очереди строительства | млн. руб. | - | 1000,7 | - |
| 7. | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - количество трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ | шт. | 3 | 9 | 9 |
|  | - Протяженность линий освещения магистральных улиц | км. | - | 1,5 | 2,5 |
|  | - Вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 184 | 340 |
| 7.2 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | - Количество АТС | шт. | - | 1 | 1 |
|  | - Протяженность соединительного кабеля ОК (АТС с. Работки - АТС д. Кувардино) | км. | - | 8 | 8 |
|  | - Вновь подключаемое количество телефонов | шт. | - | 198 | 320 |
| 7.3 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Водопотребление | тыс. м3/сут | 0,08 | 240,3 | 312,2 |
|  | - Протяженность сетей | км. | - | 8,6 | 9,8 |
| 7.4 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут | - | 162,9 | 223,2 |
|  | - Протяженность сетей | км. | - | 7,9 | 9,3 |
| 7.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход тепла всего | МВт/Гкал в ч. | - | 4,0/3,4 | 7,3/6,2 |
|  | - Протяженность тепловых сетей | км | - | - | 0,2 |
| 7.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход природного газа, всего | м3/ч | 363,0 | 973,2 | 1452,6 |
|  | - Протяженность газовых сетей высокого давления Р=0,6 Мпа (в границах проектирования) | км | 1,5 | 1,6 | 2,0 |
| 8. | Улично-дорожная сеть: |  |  |  |  |
|  | - Главные улицы населенного пункта | км | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
|  | - Основные улицы населенного пункта | км | - | 1,3 | 4,3 |
|  | - Местные проезды | км | 3,4 | 7,4 | 9,4 |
| 8.1 | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
|  | - Парковки для временного хранения автотранспорта | м-мест | 0 | 6 | 42 |
|  | - Причал для временного хранения частного водного транспорта (яхтклуб). | объект | - | - | 1 |
| 9.0 | Ритуальное обслуживание | га | 1,0 | 1,2 | 1,2 |

| Распределение земель по территориальным зонам |
| --- |
| № П/П | Наименование показателей | Существующее положение (га) | Проектное предложение (га) |
|  |  |  | в существующих границах | в присоединяемых границах | Всего |
| 1 | Территория жилых зон, в том числе: | 39,0 | 39,0 | 38,0 | 77,0 |
| - | усадебная и коттеджная жилая застройка | 39,0 | 39,0 | 10,0 | 49,0 |
| - | территория дачного поселка | - | - | 28,0 | 28,0 |
| 2 | Территория общественно- деловых зон | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Территория инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 0,6 | 4,2 | 11,0 | 15,2 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 0,6 | 1,8 | 5,5 | 7,3 |
| - | зелень специального назначения | - | 2,4 | 5,5 | 7,9 |
| 4 | Резерв производственных и коммунально-складских зон | - | - | 3,4 | 3,4 |
| 5 | Рекреационные зоны, в том числе: | 4,6 | 4,6 | 0,2 | 4,8 |
| - | леса | 4,6 | 4,6 | - | 4,6 |
| - | озелененные территории общего пользования | - | - | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Резерв рекреационных зон | - | - | 31,3 | 31,3 |
| 7 | Территория зон сельскохозяйственного использования | 4,8 | 4,8 | - | 4,8 |
| 8 | Иные территориальные зоны | 4,0 | 0,4 | 12,0 | 12,4 |
|  | Итого | 53,0 | 53,0 | 96,4 | 149,4 |

Ориентировочная стоимость I очереди строительства

| № п/п | Наименование показателей | Стоимость (млн. руб.) | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в ценах 2001 г. | в действующих ценах II кВ. 2010 г. |  |
| 1. | Жилищное строительство | 144,6 | 820,0 | 81,5 |
| 2 | Объекты обслуживания | 1,6 | 9,2 | 0,9 |
| 3. | Инженерное оборудование и благоустройство в том числе: | 19,67 | 111,0 | 11,0 |
|  | - электроснабжение | 2,5 | 14,0 | 1,4 |
|  | - связь | 2,6 | 14,8 | 1,5 |
|  | - теплоснабжение | 1,3 | 7,2 | 0,7 |
|  | - газоснабжение | 0,07 | 0,4 | 0,04 |
|  | - водоснабжение | 5,5 | 31,1 | 3,0 |
|  | - канализация | 7,5 | 42,3 | 4,2 |
|  | - озеленение и благоустройство | 0,2 | 1,2 | 0,1 |
| 4. | Магистральная улично-дорожная сеть | 11,8 | 66,8 | 6,6 |
|  | Итого | 177,67 | 1000,7 | 100,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства выполнена по укрупненным показателям и аналогам. При конкретном проектировании может уточняться и изменяться.